## Slide 1: หน่วยที่ 1 มัลติมิเตอร์ชนิดเข็มชี้
20101-2103 งานอิเล็กทรอนิกส์รถยนต์เบื้องต้น
Notes: ผู้สอนแจกแจงหัวข้อในการเรียน

## Slide 2: หน่วยที่ 1 มัลติมิเตอร์ชนิดเข็มชี้
สาระการเรียนรู้
1.1 ส่วนประกอบและหลักการใช้มัลติมิเตอร์
1.2 การใช้มาตรโอห์มและการตรวจวัดความต้านทาน
1.3 การใช้มาตรวัดแรงดันไฟตรงและกระแสไฟตรง
1.4 การใช้ย่านวัดแรงดันไฟสลับ
1.5 การตรวจชุดขดลวดขาดวงจรและลัดวงจร
Notes: ผู้สอนอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับ สาระการเรียนรู้ หน้าที่ 1

## Slide 3: หน่วยที่ 1 มัลติมิเตอร์ชนิดเข็มชี้
Notes: https://youtu.be/dRcU0CI901I
ผู้สอนอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับ มัลติมิเตอร์ หน้าที่ 2

## Slide 4: หน่วยที่ 1 มัลติมิเตอร์ชนิดเข็มชี้
มัลติมิเตอร์ (Multimeter)
หรือเรียกว่า Multi-Tester หรือ Circuit Tester คือ เครื่องมือ สำหรับใช้วัดค่าอุปกรณ์ทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เป็นเครื่องมือวัดที่รวมเอาโวลต์มิเตอร์ โอห์มมิเตอร์ และแอมมิเตอร์ไว้ในตัวเดียวกัน (Volt-Ohm-Ammeter = VOM) เพื่อใช้วัดแรงดัน ไฟตรง (DCV= DC Voltage) แรงดันไฟสลับ (ACV = AC Voltage)
Notes: ผู้สอนอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับ มัลติมิเตอร์ หน้าที่ 2

## Slide 5: หน่วยที่ 1 มัลติมิเตอร์ชนิดเข็มชี้
มัลติมิเตอร์แบ่งตามการแสดงผลได้เป็น 2 ชนิด คือ
ชนิดเข็มชี้หรือเรียกว่า ชนิดแอนะล็อก (Analog Meter)
ชนิดตัวเลขหรือเรียกว่า ชนิดดิจิทัล (Digital Meter)
Notes: ผู้สอนอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับ มัลติมิเตอร์ หน้าที่ 2

## Slide 6: หน่วยที่ 1 มัลติมิเตอร์ชนิดเข็มชี้
Notes: https://youtu.be/ql1zCCbpKqg
ผู้สอนอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับ มัลติมิเตอร์ หน้าที่ 2

## Slide 7: หน่วยที่ 1 มัลติมิเตอร์ชนิดเข็มชี้
หลักการใช้และการบำรุงรักษามัลติมิเตอร์ (Maintenance)
1) หลังจากใช้มัลติมิเตอร์แล้ว ต้องหมุนสวิตช์ไปตำแหน่ง ACV 1,000 เสมอ
2) ทุกครั้งที่วัดค่าความต้านทาน (Ω) จะต้องแน่ใจว่าไม่มีกระแสไฟในวงจรหรืออุปกรณ์น์้น
3) ในการวัดแรงดันไฟ (Volt) เพื่อป้องกันความเสียหาย ควรเลือกย่านวัดในตำแหน่งที่สูง ไว้ก่อน เช่น ตำแหน่ง 1,000 โวลต์
4) เลือกย่านวัดในการวัดให้ถูกต้องตามความต้องการ ก่อนวัดค่านั้น ๆ
5) หากถ่านไฟหมดอายุหรืออ่อนกำลังจะต้องเปลี่ยนใหม่
6) ควรเก็บมัลติมิเตอร์ไว้ในที่ที่มีอุณหภูมิไม่สูง และไม่เก็บมัลติมิเตอร์ปนกับเครื่องมืออื่น ๆ
7) ห้ามหยอดน้ำมันทุกชนิดลงในมัลติมิเตอร์
8) ระวังอย่าให้มัลติมิเตอร์ตกกระแทกกับพื้นหรือตกหล่นจากที่สูงจะเกิดความเสียหาย
9) หากไม่ใช้มัลติมิเตอร์เป็นเวลานาน ควรถอดถ่านไฟออก เพื่อป้องกันถ่านไฟเสื่อมสภาพ
Notes: ผู้สอนอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับ มัลติมิเตอร์ หน้าที่ 2

## Slide 8: หน่วยที่ 1 มัลติมิเตอร์ชนิดเข็มชี้
การใช้มาตรโอห์มวัดความต้านทาน
ย่านวัด (Range) ความต้านทาน แบ่งออกเป็น 4 ย่าน คือ ย่าน R × 1, R × 10, R × 1K และ R × 10K
การตั้งย่านวัดความต้านทาน
ก่อนวัดจะต้องตั้งย่านวัดให้เหมาะกับ ค่าความต้านทานของอุปกรณ์ที่จะวัด โดยประมาณค่า
ถ้าอุปกรณ์ที่จะวัดนั้นไม่ทราบค่าว่าประมาณ เท่าไร ให้ตั้งมาตร R × 1 วัดก่อน ถ้าวัดแล้ว เข็มไม่ขื้นหรือขึ้นนอ้ยมากจึงคอ่ยเปลี่ยนไปใช้ มาตรที่สูงขึ้นตามลำดับ
Notes: ผู้สอนอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ความต้านทาน หน้าที่ 5

## Slide 9: หน่วยที่ 1 มัลติมิเตอร์ชนิดเข็มชี้
การวัดความต้านทาน
2) ถ้าอุปกรณ์ที่จะวัดเป็นอุปกรณ์ที่ต้องการจะทราบค่า ความต้านทานที่แน่นอน จะต้องปรับ 0 (ZERO OHM) ก่อนวัดทุกครั้ง โดยการทำปลายสายวัดทั้งสองมาแตะกัน จะทำให้เข็มมิเตอร์ขึ้นไปประมาณสุดสเกลทางด้านขวามือแล้วให้ปรับปุ่ม 0 ADJ. จนเข็มชี้ที่ตำแหน่ง 0 ในสเกลโอห์ม (สเกลภาพที่ 1.7 ก.) พอดี
3) วิธีวัดให้นำสายวัดทั้งสองคร่อมอุปกรณ์ที่จะวัดแบบขนาน ดังภาพที่ 1.7 ข.
4) ห้ามไม่ให้ใช้มาตรโอห์มวัดอุปกรณ์ใด ๆ ภายในเครื่องขณะที่มีแรงดันไฟในอุปกรณ์ที่จะวัด และห้ามไม่ให้นำไปวัดแรงดันไฟหรือกี่ระแสไฟทุกชนิด จะทำให้มัลติมิเตอร์เสียหายได้
5) เมื่อตั้งย่านวัด R 10K วัดอุปกรณ์ใด ๆ ห้ามไม่ให้จับปลายสายวัดส่วนที่เป็นตัวนำทั้งสองสาย เพราะจะทำให้ค่าที่วัดได้ต่ำกว่าความเป็นจริง แต่ถ้าจับเพียงสายเดียวไม่เป็นไร
Notes: ผู้สอนอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ความต้านทาน หน้าที่ 5

## Slide 10: หน่วยที่ 1 มัลติมิเตอร์ชนิดเข็มชี้
1 การอ่านย่านวัดความต้านทาน ภาพที่ 1.8 เข็มชี้ที่เลข 20 ภาพที่ 1.9 เข็มชี้ที่เลข 17
สเกลสำหรับการอ่านเมื่อใช้มาตรโอห์ม คือ สเกลที่ 1 ภาพที่ 1.8 ย่านวัด R × 1 เข็มชี้ที่ค่าใดก็เป็นค่าความต้านทานของอุปกรณ์นั้น มีหน่วยเป็นโอห์ม (Ω) ย่านวัด R × 10 เข็มชี้ที่ค่าใด ให้คูณด้วย 10 ค่าความต้านทานของอุปกรณ์นั้น มีหน่วย เป็นโอห์ม (Ω) ย่านวัด R × 1K เข็มชี้ที่ค่าใดเป็นค่าความต้านทานนั้น ซึ่งมีหน่วยเป็นกิโลโอห์ม (KΩ) ย่านวัด R × 10K เข็มที่ชี้ค่าใด ให้คูณด้วย 10 ค่าความต้านทานนั้น มีหน่วยเป็นกิโลโอห์ม (KΩ)
Notes: ผู้สอนอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ความต้านทาน หน้าที่ 7

## Slide 11: หน่วยที่ 1 มัลติมิเตอร์ชนิดเข็มชี้
การใช้มาตรวัดแรงดันไฟตรงและกระแสไฟตรง
มาตร DCV แบ่งออกเป็น 7 ย่านวัด คือ 0.1 V, 0.5 V, 2.5 V, 10 V, 50 V, 250 V และ 1,000 V
ก่อนวัดจะต้องตั้งย่านวัดให้เหมาะสมกับย่านโวลต์ที่จะวัด โดยประมาณว่าถ้าจุดที่วัดมีย่านโวลต์ปกติ
การตั้งย่านวัด DCV
ก่อนวัดจะต้องตั้งย่านวัดให้เหมาะสมกับย่านโวลต์ที่จะวัด โดยประมาณว่าถ้าจุดที่วัดมีย่านโวลต์ปกติ
ถ้าจุดที่จะวัดไม่ทราบย่านวัด ให้ตั้งย่านวัดสูงสุด คือ 1,000 V
ต้องตั้งย่านวัดให้สูงกว่าย่านโวลต์ที่จะวัดเสมอ
Notes: ผู้สอนอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับ การใช้มาตรวัดแรงดันไฟ หน้าที่ 8

## Slide 12: หน่วยที่ 1 มัลติมิเตอร์ชนิดเข็มชี้
Notes: https://youtu.be/-EUKajhW4vU
ผู้สอนอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับ การใช้มาตรวัดแรงดันไฟ หน้าที่ 8

## Slide 13: หน่วยที่ 1 มัลติมิเตอร์ชนิดเข็มชี้
การอ่านย่านวัดแรงดันไฟตรง (DCV)
ถ้าอ่านค่าที่สเกลกลางเข็มชี้ที่เลข 30 ถ้าตั้งย่าน วัด 0.5 V จุดที่วัดจะมีค่า 0.3 V (ค่าที่อ่านได้ หารด้วย 100)
ถ้าตั้งย่านวัด 50 V จุดที่วัดจะมีค่า 30 V ถ้าอ่านค่าที่สเกลล่างเข็มชี้ที่เลข 150 ถ้าตั้งย่านวัด 2.5 V จุดที่วัดจะมีค่า 1.5 V (ค่าที่อ่านได้ หารด้วย 100) ถ้าตั้งย่านวัด 250 V จุดที่วัดจะมีค่า 150 V
Notes: ผู้สอนอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับ การอ่านย่านวัดแรงดันไฟตรง หน้าที่ 9

## Slide 14: หน่วยที่ 1 มัลติมิเตอร์ชนิดเข็มชี้
การใช้มาตร DCA โดยต่อแอมมิเตอร์เป็นวงจรอนุกรม (Series Connection)
มาตร DCV แบ่งออกเป็น 4 ย่านวัด คือ 50 μA, 2.5 mA, 25 mA, 0.25 A (เท่ากับ 250 mA)
Notes: ผู้สอนอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับ การใช้มาตร DCA หน้าที่ 10

## Slide 15: หน่วยที่ 1 มัลติมิเตอร์ชนิดเข็มชี้
การตั้งย่านวัดกระแสไฟตรง
ถ้ากระแสไฟของวงจรที่วัดมีค่า ปกติ จะทำให้เข็มมิเตอร์ชี้บอกค่าที่ประมาณกลางสเกล หรือค่อนไปทางขวามือของสเกล
ถ้าวงจรที่จะวัดไม่ทราบค่าประมาณเท่าไร ให้ตั้งย่านวัดสูงสุด คือ 0.25 A (250 mA)
ต้องตั้งย่านวัดให้สูงกว่าค่ากระแสไฟที่จะวัดเสมอ
Notes: ผู้สอนอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับ การตั้งย่านวัดกระแสไฟตรง หน้าที่ 10

## Slide 16: หน่วยที่ 1 มัลติมิเตอร์ชนิดเข็มชี้
การใช้ย่านวัดแรงดันไฟสลับ
การใช้ย่านวัดแรงดันไฟสลับ (ACV) ภาพที่ 1.17 ต่อวัดแรงดันไฟสลับ ภาพที่ 1.18 ตั้งย่านวัด ACV 1) ย่านวัด ACV แบ่งออกเป็น 4 ย่าน คือ 10 V, 50 V, 250 V และ 1,000 V
ภาพแสดงการตั้งสวิตช์ไว้ที่ย่านวัด 1,000 V ถ้าหมุนสวิตช์ลงก็จะเป็นการตั้งย่านวัด 250 V, 50 V และ 10 V ตามลำดับ อักษร 22 dB 0 ที่มาตร 10 V มีไว้เพื่อวัดค่าเดซิเบล (Decibel)
กอ่ นวัดจะตอ้ งตั้งย่านให้เหมาะสมกับโวลต์ที่จะวัด โดยประมาณว่า ถ้าจุดที่วัดมีย่านโวลต์ปกติ จะทำให้เข็มมิเตอร์บอกค่าประมาณกลางสเกลหรือค่อนไปทางขวามือของสเกล และมีหลักการเลือกใช้ ย่านวัดตามตารางต่อไปนี้
Notes: ผู้สอนอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับ การใช้ย่านวัดแรงดันไฟสลับ หน้าที่ 11

## Slide 17: หน่วยที่ 1 มัลติมิเตอร์ชนิดเข็มชี้
การใช้ย่านวัดแรงดันไฟสลับ
1) ย่านวัด ACV แบ่งออกเป็น 4 ย่าน คือ 10 V, 50 V, 250 V และ 1,000 V
2) ภาพแสดงการตั้งสวิตช์ไว้ที่ย่านวัด 1,000 V ถ้าหมุนสวิตช์ลงก็จะเป็นการตั้งย่านวัด 250 V, 50 V และ 10 V ตามลำดับ อักษร 22 dB 0 ที่มาตร 10 V มีไว้เพื่อวัดค่าเดซิเบล (Decibel)
3) ก่อนวัดจะตอ้ งตั้งย่านให้เหมาะสมกับโวลต์ที่จะวัด โดยประมาณว่า ถ้าจุดที่วัดมีย่านโวลต์ปกติ จะทำให้เข็มมิเตอร์บอกค่าประมาณกลางสเกลหรือค่อนไปทางขวามือของสเกล และมีหลักการเลือกใช้ ย่านวัดตามตารางต่อไปนี้
Notes: ผู้สอนอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับ การใช้ย่านวัดแรงดันไฟสลับ หน้าที่ 11

## Slide 18: หน่วยที่ 1 มัลติมิเตอร์ชนิดเข็มชี้
การอ่านย่านวัดแรงดันไฟสลับ
1. สเกลย่านวัด ACV สเกลสำหรับการอ่านค่าเมื่อใช้ย่านวัด ACV มี 3 สเกล (สเกลสีแดงที่มีตัวเลขของสเกลอยู่ เหนือสเกล) และแบ่งเป็นสเกลย่อยไว้ 3 สเกล คือ สเกลบน 0-10 สเกลกลาง 0-50 สเกลล่าง 0-250
2. หลักการอ่านค่า ACV ย่านวัด 10 V อ่านค่าที่สเกลบน (ตัวเลข 0-10) ค่าที่อ่านได้เป็นค่าโวลต์ของจุดที่วัด ย่านวัด 50 V อ่านค่าที่สเกลกลาง (ตัวเลข 0-50) ค่าที่อ่านได้เป็นค่าโวลต์ของจุดที่วัด ย่านวัด 250 V อ่านค่าที่สเกลล่าง (ตัวเลข 0-250) ค่าที่อ่านได้เป็นค่าโวลต์ของจุดที่วัดย่ านวั ด 1,000 V อ่ านค่ าที่ สเกลบน (ตั วเลข 0-10) ค่ าที่ อ่ านได้ ให้ คู ณด้ วย 100 ได้ ผลเท่ าไร
Notes: ผู้สอนอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับ การอ่านย่านวัดแรงดันไฟสลับ หน้าที่ 11

## Slide 19: หน่วยที่ 1 มัลติมิเตอร์ชนิดเข็มชี้
การตรวจขาดวงจรและวัดค่าความต้านทานในชุดขดลวด
1) การตรวจชุดขดลวดในลักษณะนี้เพื่อความถูกต้อง ต้องปลดสายของขดลวดสายหนึ่งออกจากวงจร แต่ถ้าขดลวดนั้นไม่มีอุปกรณ์อื่นต่อ ขนานอยู่ด้วยจะไม่ปลดก็ได้
2) ให้ตั้งย่านวัด R 1 ตรวจถ้าขดลวดชุดใด มีค่าความต้านทานสูง ให้ใช้ย่านวัด R 10 แทน
3) ให้นำสายวัดทั้งสองวัดคร่อมปลายสายของขดลวด ที่เป็นชุดเดียวกัน
4) จะต้องวัดขดลวดชนิดต่าง ๆ ที่ปกติและบันทึกค่า ที่วัดได้ไวเป็นค่าโดยประมาณ
5) ขดลวดที่บอกค่าเป็นค่าความต้านทาน เป็นค่าอิมพีแดนซ์ (Impedance) ซึ่งเป็นค่าความต้านทานรวมเมื่อกระแสสัญญาณเสียงผ่านขดลวดนั้น เมื่อวัดขดลวดด้วยมาตรโอห์ม
Notes: ผู้สอนอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับ การตรวจขาดวงจร หน้าที่ 12

## Slide 20: หน่วยที่ 1 มัลติมิเตอร์ชนิดเข็มชี้
การตรวจลัดวงจรข้ามชุดขดลวด
การตรวจชุดขดลวด จะต้องปลดสายขดลวด ทุกชุดออกจากวงจรก่อนตรวจ
ให้ตั้งย่านวัด R × 10K ตรวจ
ถ้าเป็นการตรวจการลัดวงจรข้ามชุดให้ใช้ สายวัดทั้งสองวัดระหว่างปลายสายใดสายหนึ่งของขดลวด ที่ต่างชุดกัน
Notes: ผู้สอนอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับ การตรวจขาดวงจร หน้าที่ 12