## Slide 1
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6
อุปกรณ์การทำงานในระบบไฮดรอลิกส์

## Slide 2
สาระสำคัญ
ระบบไฮดรอลิกส์เกี่ยวข้องกับการไหลของของเหลวทุกชนิดที่ใช้ในระบบเพื่อเป็นตัวกลางถ่ายทอดกำลังงานในการเปลี่ยนแปลงกำลังงานของไหลให้เป็นกำลังงานกลคือ ทำให้กระบอกสูบไฮดรอลิกส์ และมอเตอร์ไฮดรอลิกส์ทำงาน อุปกรณ์ทำงานในระบบไฮดรอลิกส์ จะทำหน้าที่เปลี่ยนพลังงานของไหลหรือน้ำมันให้เป็นพลังงานมอเตอร์ไฮดรอลิกส์ ซึ่งทำหน้าที่เปลี่ยนกำลังงานไฮดรอลิกส์ให้เป็นกำลังงานกล กำลังงานกลจะทำให้กระบอกสูบไฮดรอลิกส์และมอเตอร์ไฮดรอลิกส์ทำงาน เช่น แม่แรงไฮดรอลิกส์ยกวัตถุขนาดใหญ่ในงานก่อสร้าง งานเคลื่อนย้ายสิ่งของที่มีน้ำหนักมาก หุ่นยนต์ และเครื่องจักรกลในงานอุตสาหกรรม

## Slide 3
สาระการเรียนรู้
1. อุปกรณ์ต้นกำลังไฮดรอลิกส์ 2. อุปกรณ์การทำงานในระบบไฮดรอลิกส์ 3. อุปกรณ์ระบบท่อในระบบไฮดรอลิกส์ 4. การพัฒนาระบบไฮดรอลิกส์

## Slide 4
สมรรถนะประจำหน่วย
แสดงความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ใน ระบบไฮดรอลิกส์
ติดตั้งและควบคุมอุปกรณ์การทำงาน

## Slide 5
จุดประสงค์การเรียนรู้
อธิบายส่วนประกอบและหลักการทำงานของอุปกรณ์ต้นกำลังไฮดรอลิกส์ได้
อธิบายส่วนประกอบและหลักการทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ ในระบบไฮดรอลิกส์ได้
อธิบายส่วนประกอบและหลักการทำงานของอุปกรณ์ระบบท่อในระบบไฮดรอลิกส์ได้
อธิบายวิธีการพัฒนาระบบไฮดรอลิกส์เพื่อนำมาใช้งานได้
มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการทำงานด้วยความ-ละเอียด รอบคอบ ปลอดภัย เป็นระเบียบ สะอาด ตรงต่อเวลา มีความซื่อสัตย์ รับผิดชอบ และรักษาสภาพแวดล้อม

## Slide 6
1. อุปกรณ์ต้นกำลังไฮดรอลิกส์
ส่วนกำเนิดกำลังหรือปั๊มไฮดรอลิกส์ เป็นหัวใจหลักของระบบไฮดรอลิกส์ มีหน้าที่ ในการเปลี่ยนพลังงานกลให้เป็นพลังงาน ของของไหลภายใต้ความดัน หลักการทำงานของปั๊มไฮดรอลิกส์ คือดูดน้ำมันหรือของไหล จากนั้นจะทำการอัดหรือสร้างความดันให้สูงขึ้นเพื่อจ่ายให้กับระบบควบคุมต่างๆ สำหรับงานอุตสาหกรรมพลังงานกลที่ใช้ในการขับ ปั๊มจะได้จากมอเตอร์ไฟฟ้า แต่ในกรณี ที่ไม่มีกระแสไฟฟ้าหรือไม่ได้ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมจะใช้เครื่องยนต์เป็นตัวขับ เช่น รถตักดิน รถยก

## Slide 7
1. อุปกรณ์ต้นกำลังไฮดรอลิกส์
ปั๊มไฮดรอลิกส์เมื่อพิจารณา จากลักษณะโครงสร้างและหลักการทำงานของปั๊ม สามารถจำแนกออก ได้เป็น 3 กลุ่มใหญ่ คือปั๊มชนิดเฟือง (Gear Pump) ปั๊มชนิดใบพัด (Vane Pump) และปั๊มชนิดลูกสูบ (Piston Pump)

## Slide 8
1. อุปกรณ์ต้นกำลังไฮดรอลิกส์
1.1 ปั๊มชนิดเฟือง
ปั๊มชนิดเฟือง (Gear Pump) นิยมใช้ค่อนข้างมากในระบบไฮดรอลิกส์ เพราะมีโครงสร้างแบบง่าย และราคาถูกเมื่อเทียบกับปั๊มชนิดอื่นๆ

## Slide 9
ประกอบด้วยฟันเฟืองนอก 2 ตัวในขณะที่ปั๊มทำงาน เฟืองขับจะหมุนไปขบกับเฟืองตามให้หมุนในทิศทางตรงกันข้าม ทำให้เกิดสุญญากาศตรงบริเวณท่อดูดน้ำมันจากถังถูกดูดเข้ามาในปั๊ม และถูกบีบให้ไหลออกทางด้านข้างของเฟืองทั้งสองก่อนที่จะไหลออกสู่ภายนอก ระหว่างเฟืองจะมีช่องว่าง โดยมีน้ำมันบางส่วนไหลย้อนกลับออกมาทำให้การส่งจ่ายน้ำมัน มีค่าน้อยกว่า ในทางทฤษฎีการไหลภายในเรียกว่า Pump Slippage
1.1.1 ปั๊มฟันเฟืองนอก (External Gear Pump)

## Slide 10
1.1.2 ปั๊มฟันเฟืองใน (Internal Gear Pump)
จะมีเฟืองตัวในเป็นฟันเฟืองนอก ทำหน้าที่เป็นตัวขับเฟืองตัวนอก ซึ่งเป็นฟันเฟืองในซีล มีลักษณะเป็น เสี้ยว ทำให้เฟืองทั้งสองขบกันอยู่ตลอดเวลา และทำหน้าที่เป็นซีลกั้น ไม่ให้น้ำมันไหลย้อนกลับ

## Slide 11
1.2 ปั๊มแบบโหลบ (Lobe Pump)
ปั๊มแบบโหลบทำงานคล้ายปั๊มชนิดฟันเฟืองนอก ประกอบด้วย โรเตอร์ 2 ตัว ที่มีโหลบขบกัน ซึ่งตัว โรเตอร์อาจมีโหลบ 2, 3, 4 หรือมากกว่า ปกติตัวขับจะเป็นเฟืองอีก ชุดหนึ่ง จากลักษณะของโรเตอร์ที่มีรูปร่างเป็นโหลบ จึงไม่มีซีลกันรั่ว ปั๊มแบบนี้นิยมใช้เป็นตัวส่งน้ำมันที่มีปริมาณมากในระดับความดันต่ำๆ

## Slide 12
1.3 ปั๊มแบบสกรู (Screw Pump)
ปั๊มแบบสกรูทำหน้าที่ดูดน้ำมัน ได้อย่างต่อเนื่อง ส่งจ่ายน้ำมันในแนวแกนการหมุนของสกรู โดยจะดูดน้ำมันให้ ไหลได้ต่อเนื่องตามแนวแกนของสกรู จนถึงทางออกปั๊มมีความเร็วรอบสูง แต่ประสิทธิภาพตํ่า เนื่องจากความฝืด ความดันของน้ำมันจำกัดเพียง 35 บาร์อัตราการส่งจ่ายน้ำมัน 450 ลิตร/นาที หากเป็นชนิดพิเศษสามารถสร้างความดันได้ถึง 250 บาร์

## Slide 13
1.4 ปั๊มแบบใบพัด (Vane Pump)
ปั๊มแบบใบพัด นิยมใช้งานในระบบไฮดรอลิกส์เพราะมีประสิทธิภาพค่อนข้างสูง มีหลายชนิดตามลักษณะการใช้งาน โครงสร้างประกอบด้วยตัวโรเตอร์ ซึ่งเซาะเป็นร่องสำหรับรองรับใบพัดที่ทำจากแผ่นโลหะ วงแหวนลูกเบี้ยว (Cam Ring) แผ่นซีล เรือนปั๊ม และฝาครอบ ขนาดใบพัดของปั๊มจะไม่เท่ากัน เมื่อเพลาหมุนจะทำให้เกิดช่องสุญญากาศดูดน้ำมันเข้าใบพัดให้หมุน ทำให้น้ำมันไหลออกทางช่องออก แบ่งเป็น 2 ชนิด ได้แก่ ปั๊มชนิดไม่สมดุล และปั๊มชนิดสมดุล

## Slide 14
1.5 ปั๊มแบบลูกสูบ (Piston Pump)
ปั๊มแบบลูกสูบเป็นปั๊มที่มีความเร็วรอบสูง ประกอบด้วยลูกสูบ เพลาขับชุดลูกสูบ และ ชุดแผ่นเอียง ลูกสูบแต่ละตัวจะวางเยื้องกัน เมื่อลูกสูบตัวที่ 1 เคลื่อนที่ลงมากระทบ แผ่นเอียงจะเกิดแรงบิดกับพื้นที่หน้าตัด ทำให้เกิดการหมุน ขณะเดียวกันลูกสูบตัว ที่ 2 จะเคลื่อนที่ลงลูกสูบตัวที่ 1 เคลื่อนที่ ขึ้นโดยเรียงลำดับ 1, 2, ... N (N คือจำนวนลูกสูบ) การทำงานจะเคลื่อนที่ขึ้นลงสลับกันตลอดเวลา

## Slide 15
2. อุปกรณ์การทำงานในระบบไฮดรอลิกส์
ในระบบไฮดรอลิกส์ประกอบด้วยอุปกรณ์การทำงานเพื่อทำหน้าที่เปลี่ยนกำลังงานของไหลให้เป็นกำลังงานกล ได้แก่ กระบอกสูบไฮดรอลิกส์ และมอเตอร์ไฮดรอลิกส์ เมื่อเข้าสู่ส่วนควบคุม การทำงานในระบบประกอบด้วยวาล์วควบคุมชนิดต่างๆ

## Slide 16
2.1 มอเตอร์ไฮดรอลิกส์ (Hydraulic Motors)
มอเตอร์ไฮดรอลิกส์ทำหน้าที่เป็นอุปกรณ์เปลี่ยนพลังงานจากพลังงานของไหลให้เป็นพลังงานกลในรูปแบบของการหมุน ทำให้ได้แรงบิดที่เพลาของมอเตอร์ไฮดรอลิกส์หมุนขับเครื่องจักรหรือโหลดให้ทำงานตาม ที่ต้องการ

## Slide 17
2.1 มอเตอร์ไฮดรอลิกส์ (Hydraulic Motors)
โครงสร้างโดยทั่วไปของมอเตอร์กับปั๊มไฮดรอลิกส์จะคล้ายคลึงกัน ในบางตัวอาจจะเหมือนกัน ดังนั้นมอเตอร์และปั๊ม ไฮดรอลิกส์ที่ผลิตจากโรงงานเดียวกัน จะประกอบด้วยชิ้นส่วนอุปกรณ์ที่เหมือนกัน และสามารถนำมาสับเปลี่ยนกันได้ แต่ลักษณะการทำงานของมอเตอร์จะแตกต่างกับปั๊ม

## Slide 18
2.1 มอเตอร์ไฮดรอลิกส์ (Hydraulic Motors)
2.1.1 ประเภทของมอเตอร์ไฮดรอลิกส์
มอเตอร์ไฮดรอลิกส์สามารถแบ่งประเภทได้ดังนี้
1) แบ่งจากโครงสร้างของชิ้นส่วนอุปกรณ์ขับเคลื่อน ได้แก่ มอเตอร์ไฮดรอลิกส์แบบเฟืองหรือเกียร์ใบพัด และแบบลูกสูบ ชนิดความเร็วรอบต่ำและความเร็วรอบสูง
2) แบ่งตามหลักในการทำงาน ได้แก่ มอเตอร์ไฮดรอลิกส์ แบบปริมาตรจุคงที่ และแบบปรับเปลี่ยนปริมาตรจุได้

## Slide 19
2.1.2 สัญลักษณ์ที่ใช้เขียนแทนมอเตอร์ไฮดรอลิกส์
เป็นสัญลักษณ์ที่ได้รับการรับรองจาก NFPA และ ANSI วงกลมในสัญลักษณ์แสดงอุปกรณ์ไฮดรอลิกส์ที่ทำงานในแนวหมุน ได้แก่ ปั๊มและมอเตอร์ไฮดรอลิกส์ รูปสามเหลี่ยมและลูกศรแสดงหน้าที่ การทำงาน
รูปสามเหลี่ยมปลายแหลมชี้เข้า หมายถึงมอเตอร์ไฮดรอลิกส์
รูปสามเหลี่ยมปลายแหลมชี้ออก หมายถึงปั๊ม
รูปสามเหลี่ยมโปร่ง คืออุปกรณ์ลมหรือนิวเมติกส์
ส่วนลูกศร หมายถึงการปรับค่าได้

## Slide 20
สัญลักษณ์แทนมอเตอร์ไฮดรอลิกส์ แบบปริมาตรความจุคงที่หมุนทางเดียว
สัญลักษณ์แทนมอเตอร์แบบปริมาตรความจุคงที่หมุนได้ 2 ทิศทาง

## Slide 21
สัญลักษณ์แทนมอเตอร์ไฮดรอลิกส์แบบปรับค่าได้ มีการชดเชย ความดันหมุนได้ 2 ทิศทาง
สัญลักษณ์แทนมอเตอร์ไฮดรอลิกส์ แบบปรับค่าได้ หมุนได้ 2 ทิศทาง

## Slide 22
2.1.3 โครงสร้างภายในของมอเตอร์ไฮดรอลิกส์
โครงสร้างของมอเตอร์ไฮดรอลิกส์มีหลายแบบ ได้แก่ แบบเฟือง แบบใบพัด และแบบลูกสูบ ซึ่งแบบใบพัดและแบบลูกสูบมีทั้งชนิดที่สามารถปรับค่าปริมาตรจุได้และชนิดปริมาตรจุคงที่ แต่ทุกแบบจะมีหลักการทำงานเหมือนกัน คือเมื่อน้ำมันไหลเข้าสู่มอเตอร์ ความดันของน้ำมันจะไปกระทำให้ เพลาหมุน โดยจะไม่รั่วไหลไปยังด้านที่มีความดันต่ำของมอเตอร์ และภายในมอเตอร์มีกลไกการซีลระหว่างช่องทางเข้ากับช่องทางออก ซีลนี้เป็นแบบโลหะสัมผัสซึ่งกันและกัน ได้แก่ เฟืองที่ขบกัน ใบพัดที่สัมผัสกับวงแหวนหรือแผ่นวาล์วของมอเตอร์แบบลูกสูบ ซึ่งทำหน้าที่ป้องกันการรั่วภายในมอเตอร์

## Slide 23
2.2 ถังนํ้ามันไฮดรอลิกส์
ถังน้ำมันไฮดรอลิกส์ (Hydraulic Oil Tank) ทำหน้าที่เก็บน้ำมันที่ใช้งานในวงจรระบายความร้อนออกจากน้ำมันและกรองสิ่งสกปรกที่เจือปน มากับน้ำมัน

## Slide 24
2.3 กระบอกสูบไฮดรอลิกส์
กระบอกสูบไฮดรอลิกส์ (Hydraulic Cylinder) แบ่งออกได้ 2 ชนิด คือกระบอกสูบเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรงและเคลื่อนที่ในแนววงกลม ได้แก่ กระบอกสูบทางเดียว กระบอกสูบสองทาง และกระบอกสูบแนววงกลม การติดตั้งกระบอกสูบขึ้นอยู่กับลักษณะของงาน เช่น งานขุดเจาะ งานเคลื่อนย้าย และงานประกอบชิ้นส่วนในงานอุตสาหกรรม

## Slide 25
2.3.1 กระบอกสูบทางเดียว (Single Acting Cylinder) จะมีรูน้ำมันไหลเข้ากระบอกสูบด้านเดียว เมื่อน้ำมันไหลเข้ากระบอกสูบจะเปลี่ยนพลังงานของไหลเป็นพลังงานกลการเคลื่อนที่ของลูกสูบช้าหรือเร็วขึ้นอยู่กับอัตราการไหลของน้ำมัน และเคลื่อนที่กลับด้วย แรงสปริงภายในหรือใช้น้ำหนักถ่วง (Dram Ping)

## Slide 26
2.3.2 กระบอกสูบสองทาง (Double Acting Cylinder) มีรูน้ำมันไหลเข้ากระบอกสูบ 2 ด้าน เมื่อน้ำมันไหลเข้ากระบอกสูบด้าน P1 ลูกสูบเคลื่อนที่ออก หากน้ำมันไหลเข้ากระบอกสูบด้าน P2 ลูกสูบเคลื่อนที่กลับตำแหน่งเดิมและระบายน้ำมันลงถังเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่
การพิจารณาเลือกกระบอกสูบ ได้แก่ ขนาดของกระบอกสูบ แรงของกระบอกสูบ (แรงกระทำกับงาน) ความเร็วในการเคลื่อนที่

## Slide 27
3. อุปกรณ์ระบบท่อในระบบไฮดรอลิกส์
อุปกรณ์ระบบท่อในระบบไฮดรอลิกส์ทำหน้าที่เป็นท่อทางการไหลของน้ำมันไฮดรอลิกส์ ในระบบประกอบด้วยแป๊บ (Pipe) ท่อ (Tube) สายน้ำมันไฮดรอลิกส์ (Hoses) ข้องอ (Bending) และ ข้อต่อชนิดต่างๆ (Fittings) มีความสำคัญอย่างยิ่ง โดยเฉพาะในด้านงานอุตสาหกรรม

## Slide 28
อุปกรณ์ระบบท่อ ในระบบไฮดรอลิกส์ ด้านอุตสาหกรรม

## Slide 29
4. การพัฒนาระบบไฮดรอลิกส์
4.1 การนําระบบไฮดรอลิกส์มาใช้งาน
ความเจริญก้าวหน้าในการนำระบบไฮดรอลิกส์มาใช้งานแบ่งออกเป็น 2 แบบใหญ่ คือ
4.1.1 ระบบไฮดรอลิกส์พลังน้ำ (Water Hydraulics) เป็นระบบที่เกี่ยวกับการใช้พลังน้ำ การส่งน้ำ การควบคุมแหล่งน้ำธรรมชาติ
ตัวอย่างงาน เช่น การผลิตกระแสไฟฟ้าโดยใช้พลังน้ำจากเขื่อนเก็บน้ำต่างๆ การชลประทาน เช่น การขุดคูคลองส่งน้ำไปตามไร่นา
4.1.2 ระบบไฮดรอลิกส์น้ำมัน (Oil Hydraulics) จะเกี่ยวข้องกับแรงที่ได้จากการนำน้ำมันเป็น ตัวส่งถ่ายกำลังงาน
ตัวอย่างงาน เช่น ระบบเบรกในรถยนต์ แม่แรงไฮดรอลิกส์ เครื่องกดอัด รถขุดตักดิน

## Slide 30
4.2 การเปรียบเทียบข้อดี และข้อเสียของระบบไฮดรอลิกส์

## Slide 33
4.3 การใช้งานระบบไฮดรอลิกส์
ขอบข่ายงานต่างๆ ที่นำระบบไฮดรอลิกส์ไปใช้งานนั้น แบ่งออกได้เป็น 5 ส่วน ดังนี้
4.3.1 ระบบไฮดรอลิกส์ในโรงงานอุตสาหกรรม
4.3.2 ระบบไฮดรอลิกส์ในอุตสาหกรรมเหล็กกล้า งานวิศวกรรมโยธา และสถานีกำเนิดไฟฟ้า 4.3.3 ระบบไฮดรอลิกส์ในยานยนต์อุตสาหกรรม 4.3.4 ระบบไฮดรอลิกส์ในเรือเดินทะเล 4.3.5 ระบบไฮดรอลิกส์ในงานเทคนิคเฉพาะอย่าง

## Slide 34
4.4 การใช้งานระบบไฮดรอลิกส์ในการควบคุมการทํางาน ในระบบต่างๆ
การนำระบบไฮดรอลิกส์มาใช้งานในการควบคุมการทำงานในระบบต่างๆ มีดังนี้
4.4.1 กระบอกสูบไฮดรอลิกส์ที่ใช้กดชิ้นงานให้ได้รูปร่างต่างๆ ตามต้องการ
4.4.2 กระบอกสูบไฮดรอลิกส์ที่ใช้ปรับระดับการเติมวัตถุดิบในการผลิต เช่น ผงขัดล้อหินเจียร และผงดินทำกระเบื้อง เป็นต้น
4.4.3 กระบอกสูบไฮดรอลิกส์ที่ใช้พากระบอกหลักเคลื่อนที่ก่อนอัดชิ้นงาน
4.4.4 มอเตอร์ไฮดรอลิกส์ที่ใช้กวาดกระเบื้องออกจากแม่พิมพ์

## Slide 35
เครื่องฉีดพลาสติกใช้ระบบไฮดรอลิกส์

## Slide 36
อุปกรณ์ทำงานในระบบไฮดรอลิกส์จะทำหน้าที่เปลี่ยนพลังงานของของไหลหรือน้ำมันให้เป็นพลังงานกล
มอเตอร์ไฮดรอลิกส์เป็นอุปกรณ์การทำงานอีกแบบหนึ่ง ที่รับน้ำมันไฮดรอลิกส์ที่ส่งมาจากปั๊มและวาล์วควบคุมต่างๆ เพื่อทำหน้าที่เปลี่ยนกำลังงานไฮดรอลิกส์ให้เป็นกำลังงานกล
ระบบไฮดรอลิกส์สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้มากมายในระบบอุตสาหกรรมต่างๆ โดยศึกษาข้อดีและข้อเสียเพื่อการใช้งานที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
สรุป