## Slide 1
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
อุปกรณ์การทำงานในระบบนิวเมติกส์

## Slide 2
การผลิตลมอัดเป็นการเตรียมลมให้สะอาดก่อนเข้าสู่ระบบนิวเมติกส์ นับเป็นกระบวนการที่สำคัญ ซึ่งเป็นขั้นตอนการเตรียมลมที่ปราศจากความชื้นหรือละอองน้ำเพื่อใช้งานในระบบนิวเมติกส์อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งในระบบนิวเมติกส์นั้นจะมีอุปกรณ์การทำงานในระบบ ได้แก่ กระบอกสูบลม ชนิดต่างๆ และอุปกรณ์ทำงานในลักษณะหมุน ทำหน้าที่เปลี่ยนพลังงานลมให้เป็นพลังงานกล โดยเปลี่ยนรูปของพลังงานได้ทั้งในแนวเส้นตรงและแนวการหมุนก็ได้ ขึ้นอยู่กับการใช้งานในอุตสาหกรรมนั้นๆ
สาระสำคัญ

## Slide 3
การเตรียมลมเพื่อใช้ในระบบนิวเมติกส์
ชนิดและหน้าที่ของเครื่องอัดอากาศ
การติดตั้งและการควบคุมเครื่องอัดอากาศ
กระบอกสูบลมในระบบนิวเมติกส์
สาระการเรียนรู้
สมรรถนะประจำหน่วย
แสดงความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์การทำงานในระบบนิวเมติกส์
ติดตั้งและควบคุมอุปกรณ์ การทำงานในระบบนิวเมติกส์

## Slide 4
อธิบายเกี่ยวกับการเตรียมลมเพื่อใช้ในระบบนิวเมติกส์ได้
บอกหน้าที่ของเครื่องอัดอากาศชนิดต่างๆ ได้
อธิบายการติดตั้งและการควบคุมเครื่องอัดอากาศพร้อมเดินท่อเมนของลมอัดในโรงงานอุตสาหกรรมได้
อธิบายหลักการทำงาน การเขียนสัญลักษณ์ และการควบคุม การทำงานของกระบอกสูบในระบบนิวเมติกส์ได้
ติดตั้งและควบคุมอุปกรณ์การทำงานในระบบนิวเมติกส์ได้
มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการทำงานด้วยความละเอียดรอบคอบ ปลอดภัย เป็นระเบียบ สะอาด ตรงต่อเวลา มีความซื่อสัตย์ รับผิดชอบ และรักษาสภาพแวดล้อม
จุดประสงค์การเรียนรู้

## Slide 5
1. การเตรียมลมเพื่อใช้ในระบบนิวเมติกส์
การเตรียมลมเพื่อใช้ในระบบนิวเมติกส์ คือการนำลมที่มีแรงดันมาใช้ในระบบนิวเมติกส์หรือใช้ในเครื่องจักร อุปกรณ์ที่มีการขับเคลื่อนแรงดัน จะได้จากการดูดอากาศเข้ากักเก็บไว้ในภาชนะที่เรียกว่า ถังความดัน
ตัวที่อัดลม คือเครื่องอัดอากาศหรือคอมเพรสเซอร์เครื่องอัดอากาศ มีหน้าที่ผลิตหรืออัดลมเข้าภาชนะเก็บให้ได้ตามที่ต้องการ เครื่องอัดอากาศมีหลายแบบให้เลือกใช้ตามคุณสมบัติที่ต้องการ

## Slide 6
2.1 เครื่องอัดอากาศแบบลูกสูบ
เครื่องอัดอากาศแบบลูกสูบ นิยมใช้มากที่สุด เพราะสามารถอัดลมได้ตั้งแต่ความดันต่ำ ความดันปานกลาง จนถึงความดันสูง คือ สามารถสร้างความดันได้ตั้งแต่ 1 บาร์ จนถึง 1,000 บาร์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจำนวนขั้นตอนของ การอัด หากขั้นตอนในการอัดมากก็สามารถ สร้างความดันให้สูงขึ้นตามไปได้
2. ชนิดและหน้าที่ของเครื่องอัดอากาศ

## Slide 7
2. ชนิดและหน้าที่ของเครื่องอัดอากาศ (ต่อ)
2.2 เครื่องอัดอากาศแบบสกรู
เครื่องอัดอากาศแบบสกรูสามารถจ่ายลมได้ถึง 170 ลูกบาศก์เมตรต่อนาที และสร้างความดันได้ ถึง 10 บาร์ ปัจจุบันในงานอุตสาหกรรมที่ต้องใช้ลมจำนวนมากๆ จะนิยมใช้เครื่องอัดอากาศแบบสกรู

## Slide 8
2. ชนิดและหน้าที่ของเครื่องอัดอากาศ (ต่อ)
2.3 เครื่องอัดอากาศแบบไดอะเเฟรม
เครื่องอัดอากาศแบบไดอะเเฟรมจะใช้ไดอะแฟรมเป็นตัวทำให้ลูกสูบและห้องดูดอากาศ แยกออกจากกัน เครื่องอัดอากาศชนิดนี้นิยมใช้ ในอุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมยา และอุตสาหกรรมเคมี

## Slide 9
2. ชนิดและหน้าที่ของเครื่องอัดอากาศ (ต่อ)
2.4 เครื่องอัดอากาศแบบใบพัดหมุน
ลักษณะการหมุนจะเรียบสม่ำเสมอ เสียงไม่ดัง ไม่มีลิ้น ทำงานในที่ที่จำกัด ทำให้ไวต่อความร้อน ความสามารถในการผลิตสามารถผลิตได้ 4 ถึง 100 ลูกบาศก์เมตรต่อนาที ความดันที่ทำได้ 4 ถึง 10 บาร์

## Slide 10
2. ชนิดและหน้าที่ของเครื่องอัดอากาศ
2.5 เครื่องอัดอากาศแบบใบพัดเลื่อน
เป็นเครื่องอัดอากาศแบบใบพัดหมุน เมื่อโรเตอร์ทั้งสองหมุนอากาศจะถูกดูดจากด้านหนึ่งไปยังอีกด้านหนึ่ง โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงปริมาตร ทำให้อากาศไม่ถูกอัดตัว แต่อากาศจะถูกอัดตัวในกรณีที่อากาศถูกส่งเข้าไปในถังเก็บลม ไม่มีลิ้น จำเป็นต้องมีการระบายความร้อน

## Slide 11
2. ชนิดและหน้าที่ของเครื่องอัดอากาศ
2.6 เครื่องอัดอากาศแบบกังหัน
ใช้หลักการของกังหันใบพัด การเคลื่อนที่ของโรเตอร์ด้วยความเร็วสูงจะทำให้ลมถูกดูดจากด้านหนึ่งไปอีกด้านหนึ่ง เครื่องอัดอากาศแบบนี้เหมาะกับงานที่ต้องการอัตราการไหลของลมสูง สามารถผลิตอัตราการจ่ายลมได้ตั้งแต่ 170 ถึง 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อนาที แต่ความดันไม่สูงมาก คือ 4 ถึง 10 บาร์

## Slide 12
3. การติดตั้งและการควบคุมเครื่องอัดอากาศ
3.1 การติดตั้งเครื่องอัดอากาศ
เครื่องอัดอากาศที่มีใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมมีวิธีการติดตั้ง อยู่ 2 วิธี ดังนี้
3.1.1 การติดตั้งแบบถาวร ขนาดใหญ่และต้องการใช้ลมปริมาณมาก มีความดันคงที่เสมอ การติดตั้งควรจะต้องมีห้องแยกไว้ต่างหาก
3.1.2 การติดตั้งแบบชั่วคราว เหมาะสำหรับการใช้ปริมาณลมอัดไม่มาก ตัวเครื่องอัดอากาศจะมีขนาดไม่ใหญ่ สะดวกในการเคลื่อนย้ายตัวเครื่องอัดอากาศและถังพักลมจะอยู่เป็นชุดเดียวกัน เครื่องอัดอากาศแบบนี้จะมีขีดจำกัดในการผลิตลม

## Slide 13
3. การติดตั้งและการควบคุมเครื่องอัดอากาศ (ต่อ)
3.2 การพิจารณาเลือกขนาดและชนิดของเครื่องอัดอากาศ
จำเป็นต้องพิจารณาถึงชนิดของเครื่องอัดอากาศ
3.2.1 ความดันใช้งาน ในระบบนิวเมติกส์จะมีค่าความดันใช้งานอยู่ระหว่าง 1.5 ถึง 16 บาร์ ช่วงที่นิยมใช้โดยทั่วไปอยู่ระหว่าง 6 ถึง 8 บาร์ ขึ้นอยู่กับคุณภาพของอุปกรณ์ที่ผู้ผลิตสร้างขึ้น แต่ความดันที่ออกจากเครื่องอัดอากาศควรจะสูงกว่า ความดันใช้งาน
3.2.2 ปริมาณความต้องการลมอัดที่ใช้งาน ควรวางแผนปริมาณความต้องการใช้ลมอัดไว้ล่วงหน้าประมาณ 1 ถึง 2 ปี เพื่อนำไปใช้หาขนาดของเครื่องอัดอากาศที่ต้องการได้

## Slide 14
3. การติดตั้งและการควบคุมเครื่องอัดอากาศ (ต่อ)
ตารางที่ 2.1 การเลือกขนาดและชนิดของเครื่องอัดอากาศเมื่อรู้ค่าปริมาณความต้องการลมอัด

## Slide 15
3. การติดตั้งและการควบคุมเครื่องอัดอากาศ (ต่อ)
3.3 การควบคุมเครื่องอัดอากาศ
เป็นการควบคุมความดันที่เครื่องอัดอากาศเพื่อผลิตลมอัดให้กับถังเก็บลม ซึ่งจำเป็นต้องใช้ตัวควบคุม การควบคุมทำได้หลายวิธีขึ้นอยู่กับขนาดของเครื่องอัดอากาศ
เครื่องอัดอากาศขนาดเล็กๆ ปกติจะควบคุมแบบเปิด-ปิด ส่วนเครื่องอัดอากาศ ขนาดใหญ่จะนิยมใช้ตัวควบคุมแบบ Unloading Regulation
3.3.1 การจ่ายลมอัด ระยะทางของท่อลมที่จะส่งไปยังอุปกรณ์ต่างๆ มีผลต่อการเลือกขนาดของเครื่องอัดอากาศ ในระบบการเดินท่อนิวเมติกส์โดยทั่วไปความยาวท่อไม่ควรเกิน 1,000 เมตร
3.3.2 การติดตั้งท่อส่งลมอัด เป็นการติดตั้งทางเดินของลมจากปั๊มลมไปยังจุดต่างๆ ที่ต้องการใช้แรงดันภายในสถานประกอบการหรือโรงงานอุตสาหกรรม และที่ต่างๆ ที่ต้องการใช้งาน

## Slide 16
3. การติดตั้งและการควบคุมเครื่องอัดอากาศ (ต่อ)
3.4 การเดินท่อเมนจ่ายลมอัดในโรงงานอุตสาหกรรม มีดังนี้
3.4.1 การเดินท่อแบบแยกสาขา เหมาะสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมที่มีจำนวนอุปกรณ์นิวเมติกส์ไม่มากนัก

## Slide 17
3. การติดตั้งและการควบคุมเครื่องอัดอากาศ (ต่อ)
3.4.2 การเดินท่อแบบวงแหวน แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือการต่อแยกจากท่อเมนวงแหวนและการต่อขวางจากท่อเมนวงแหวน เป็นการวางท่อแบบวงรอบโรงงาน เพื่อแก้ปัญหาเรื่องความดันตกคร่อม

## Slide 18
3. การติดตั้งและการควบคุมเครื่องอัดอากาศ (ต่อ)
ข้อกำหนดในการต่อท่อแยกออกจากท่อส่งหลัก

## Slide 19
3. การติดตั้งและการควบคุมเครื่องอัดอากาศ (ต่อ)
องค์ประกอบของท่อยางและลักษณะการใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ต่างๆ

## Slide 20
3. การติดตั้งและการควบคุมเครื่องอัดอากาศ (ต่อ)
การรั่วของท่อลมหรืออุปกรณ์ในระบบนิวเมติกส์จะก่อให้เกิด การสูญเสียพลังงานไฟฟ้า แสดงดังตาราง
3.5 การตรวจสอบรอยรั่ว

## Slide 21
4. กระบอกสูบลมในระบบนิวเมติกส์
กระบอกสูบลมจะทำหน้าที่เปลี่ยนพลังงานลมอัดให้ เป็นพลังงานกล ลักษณะในการเคลื่อนที่เป็นการเคลื่อนที่ แบบเส้นตรง
การทำงานของกระบอกสูบลม จะเป็นกระบอกสูบแบบมีระบบลมกันกระแทก อาจจะมีด้านเดียวหรือสองด้าน เพื่อช่วยลดความเร็วหรือลดอัตราหน่วงของลูกสูบเมื่อสุดระยะชัก เป็นการป้องกันการกระแทกที่เกิดขึ้นระหว่างลูกสูบกับฝากระบอกสูบลม โดยการใช้วาล์วเข็มกับวาล์วกันกลับ
โดยทั่วไประยะกันกระแทกจะอยู่ระหว่าง 15 ถึง 40 มิลลิเมตร ขึ้นอยู่กับขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของกระบอกสูบ

## Slide 22
4. กระบอกสูบลมใน ระบบนิวเมติกส์ (ต่อ)
ตัวอย่างของ
กระบอกสูบลมชนิดต่างๆ

## Slide 23
4. กระบอกสูบลมใน ระบบนิวเมติกส์ (ต่อ)
ตัวอย่างของ
กระบอกสูบลมชนิดต่างๆ

## Slide 24
4. กระบอกสูบลมในระบบนิวเมติกส์ (ต่อ)
4.1 กระบอกสูบลมทำงานทางเดียว
โครงสร้างของกระบอกสูบลมทำงานทางเดียวและสัญลักษณ์

## Slide 25
4. กระบอกสูบลมในระบบนิวเมติกส์ (ต่อ)
4.1 กระบอกสูบลมทำงานทางเดียว
กระบอกสูบลมทำงานทางเดียวจะใช้ลมดันทางด้านหัวของลูกสูบ เพื่อดันให้ลูกสูบเคลื่อนที่ออกมา ในจังหวะลูกสูบลมเคลื่อนที่กลับ เมื่อปล่อยลมทางด้านหัวลูกสูบลมจะถูกระบายทิ้ง สปริงที่อยู่ภายในกระบอกสูบจะดันให้ก้านสูบเคลื่อนที่กลับ
ลูกสูบแบบทางเดียวนี้มีทั้งก้านสูบเป็นแท่งกลมและแท่งเหลี่ยม นอกจากนั้นยังมีกระบอกสูบลมทำงานโดยใช้จังหวะเลื่อนออกดันด้วยสปริง

## Slide 26
4. กระบอกสูบลมในระบบนิวเมติกส์ (ต่อ)
4.2 กระบอกสูบลมชนิดทำงานสองทาง
โครงสร้างของกระบอกสูบลมทำงานสองทางและสัญลักษณ์

## Slide 27
4. กระบอกสูบลมในระบบนิวเมติกส์ (ต่อ)
4.2 กระบอกสูบลมชนิดทำงานสองทาง
กระบอกสูบลมชนิดทำงานสองทางจะใช้ลมดันหัวลูกสูบทั้งตอนเคลื่อนที่ออกและเคลื่อนที่กลับ ทำให้ได้แรงทั้งสองทิศทาง เหมาะกับงานที่ต้องการใช้แรงในตอนลูกสูบเลื่อนออกและเลื่อนเข้า รวมทั้งลักษณะงานที่ต้องการช่วงชักยาว
ลักษณะของกระบอกสูบลมชนิดทำงานสองทางที่ใช้ในอุตสาหกรรมมีอยู่หลายชนิด เช่น กระบอกสูบลมชนิดที่ไม่มีเบาะลมกันกระแทก กระบอกสูบลมชนิดที่มีเบาะลมกันกระแทก ฯลฯ

## Slide 28
4. กระบอกสูบลมในระบบนิวเมติกส์ (ต่อ)
โครงสร้างของกระบอกสูบลมแบบสองทางมีเบาะลมกันกระแทกและสัญลักษณ์

## Slide 29
4. กระบอกสูบลมในระบบนิวเมติกส์ (ต่อ)
กระบอกสูบลมชนิดทำงานสองทางแบบมีก้านสูบสองข้าง ไม่ว่าจะเคลื่อนที่ไปหรือกลับแรงที่ได้ทั้งสองข้างจะมีค่าเท่ากัน เนื่องจากพื้นที่หน้าตัด ทั้งสองข้างมีขนาดเท่ากันและที่ปลายจุดรองรับ ของก้านสูบทั้งสองข้างจะมีแบริงรองรับก้านสูบ ดังนั้นปัญหาที่จะเกิดขึ้นเนื่องจากแรงกระทำด้านข้างของก้านสูบจึงน้อยมาก ไม่เหมือนกับกระบอกสูบลมชนิดทำงานสองทาง

## Slide 30
4. กระบอกสูบลมในระบบนิวเมติกส์ (ต่อ)
4.4 กระบอกสูบลมชนิดทำงานสองทางแบบสองตอน
กระบอกสูบลมชนิดทำงานสองทางแบบสองตอนถูกออกแบบมาเนื่องจากมีปัญหาเนื้อที่ในการติดตั้งกระบอกสูบจำกัด แต่แรงที่กระบอกสูบจะต้องกระทำนั้นมีมากกว่าที่กระบอกชนิดสองทิศทาง จะกระทำได้ เนื่องจากมีเส้นผ่านศูนย์กลางเล็กเกินไป หากจะเพิ่ม เส้นผ่านศูนย์กลางให้กระบอกสูบชนิดสองทิศทางมีขนาดใหญ่ขึ้นก็จะมีปัญหาเรื่องเนื้อที่ในการติดตั้งจึงจำเป็นต้องใช้กระบอกสูบชนิดสองทางแบบสองตอนมาใช้แทน

## Slide 31
4. กระบอกสูบลม
ในระบบนิวเมติกส์ (ต่อ)
4.5 กระบอกสูบชนิดไม่มีก้านสูบ
ส่วนที่เคลื่อนที่จะอยู่ระหว่างหัว-ท้ายกระบอกสูบ ช่วงชักของกระบอกสูบจะยาวกว่าลูกสูบชนิดอื่นๆ

## Slide 32
4. กระบอกสูบลม
ในระบบนิวเมติกส์ (ต่อ)
4.6 กระบอกสูบเคลื่อนที่ในแนววงกลม
การเคลื่อนที่ของลูกสูบจะอาศัยเฟือง จำนวนรอบเฟืองที่หมุนไปและกลับ ขึ้นอยู่กับความยาวช่วงชักของลูกสูบและการตั้งค่าหมุนที่หมุนด้วยการปรับสกรู ลูกสูบแนววงกลมใช้ในงานหมุนชิ้นงาน งานตัดท่องานเคลื่อนย้ายวัตถุ เป็นต้น

## Slide 33
มอเตอร์ลม (Pneumatic Motor or Rotary Cylinder) มีทิศทางการหมุนเหมือนกับมอเตอร์ไฟฟ้า นิยมนำมาใช้งานเนื่องจากมีข้อดีกว่าเมื่อเทียบกับการใช้ไฟฟ้า คือไม่เกิดการอาร์กขณะใช้งาน ควบคุมความเร็วได้ง่าย โดยใช้วาล์วทำงานทางกลและไฟฟ้า
4. กระบอกสูบลม ในระบบนิวเมติกส์ (ต่อ)

## Slide 34
4.7 กระบอกสูบชนิดพิเศษ
4. กระบอกสูบลมในระบบนิวเมติกส์ (ต่อ)
โครงสร้างกระบอกสูบชนิดมีแม่เหล็กถาวร

## Slide 35
4. กระบอกสูบลมในระบบนิวเมติกส์ (ต่อ)
4.7 กระบอกสูบชนิดพิเศษ
กระบอกสูบชนิดพิเศษ หมายถึงกระบอกสูบที่เคลื่อนที่ในแนวเส้นตรงหรือแนววงกลม โดยออกแบบมาเพื่อใช้กับเครื่องจักรกลในงานอุตสาหกรรมและการควบคุมอัตโนมัติ เช่น กระบอกสูบติดสวิตช์แม่เหล็ก จะรวมกระบอกสูบและโซเลนอยด์วาล์วเข้าด้วยกัน เป็นกระบอกสูบที่ไม่ต้องการน้ำมันหล่อลื่นหรือบำรุงรักษา ช่วยลดมลพิษจากละอองน้ำมันที่เจือปนมากับลมอัดเมื่อระบายสู่อากาศ

## Slide 36
4. กระบอกสูบลมในระบบนิวเมติกส์ (ต่อ)
โครงสร้างของกระบอกสูบกริปเปอร์
กระบอกสูบชนิดพิเศษลักษณะต่างๆ

## Slide 37
ปัจจุบันระบบนิวเมติกส์ได้แพร่หลายในอุตสาหกรรมอย่างมาก เนื่องจากระบบที่ใช้อุปกรณ์นิวเมติกส์นั้นง่ายต่อการใช้งานและซ่อมบำรุง รวมทั้งมีราคาไม่แพง และยังนิยมนำมาใช้ในเครื่องจักรอัตโนมัติและเครื่องจักรกลทันสมัย
กระบอกสูบและมอเตอร์ลมเป็นอุปกรณ์ทำงานในระบบนิวเมติกส์ที่ทำหน้าที่เปลี่ยนพลังงานความดันอากาศให้เป็นพลังงานกล โดยที่อุปกรณ์ทำงานแบ่งออกตามลักษณะ การเคลื่อนที่ เช่น การเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรง และการเคลื่อนที่ในแนววงกลมโดยอาศัยความดันลมอัดเป็นต้นกำลัง
สรุป