## Slide 1
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3
วงจรควบคุมทิศทางในระบบนิวเมติกส์

## Slide 2
สาระสำคัญ
ในวงจรนิวเมติกส์นั้นมีลูกสูบเคลื่อนที่เข้า-ออกด้วย ความเร็วสูง และมีแรงกระทบชิ้นงานซึ่งอาจทำให้ชิ้นงานแตกหัก ชำรุดเสียหายได้ควรควบคุมก้านสูบให้เคลื่อนที่ออกช้าหรือเร็ว เพื่อให้เกิดความนุ่มนวล เพื่อความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานและให้ชิ้นงานมีคุณภาพ จึงจำเป็นต้องเลือกวาล์วควบคุมในระบบนิวเมติกส์ให้เหมาะสมกับงาน
วาล์วในระบบนิวเมติกส์ (Pneumatics Valves) เป็นอุปกรณ์ให้สัญญาณและควบคุมการทำงานของลูกสูบ วาล์วเป็นอุปกรณ์ ที่ทำหน้าที่หลายอย่าง เช่น สตาร์ตและการหยุดของการทำงานในวงจรนิวเมติกส์ การควบคุมความดันของลมอัด ควบคุมอัตราการไหลของลมอัดควบคุมทิศทางการไหลของลมอัด ฯลฯ

## Slide 3
สาระการเรียนรู้
1. วาล์วควบคุมทิศทางลมอัด 2. วาล์วควบคุมความดันลมอัด 3. วาล์วควบคุมอัตราการไหลของลมอัด 4. วาล์วปรับอัตราการไหลลมอัดชนิดมีเช็กวาล์ว 5. วาล์วควบคุมลมอัดแบบเปิด-ปิด และแบบวาล์วผสม 6. การอ่านและการเขียนวงจรนิวเมติกส์พื้นฐาน

## Slide 4
สมรรถนะประจำหน่วย
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับวงจรควบคุมทิศทางในระบบนิวเมติกส์ 2. ต่อวงจรควบคุมการทำงานของระบบนิวเมติกส์

## Slide 5
จุดประสงค์การเรียนรู้
อธิบายหลักการทำงานของวาล์วควบคุมทิศทางลมอัดได้
อธิบายหลักการทำงานของวาล์วควบคุมความดันลมอัดได้
อธิบายหลักการทำงานของวาล์วควบคุมอัตราการไหลของลมอัดได้
อธิบายหลักการทำงานของวาล์วปรับอัตราการไหลลมอัดชนิดมี เช็กวาล์วได้
อธิบายหลักการทำงานของวาล์วควบคุมลมอัดแบบเปิด-ปิด และ แบบวาล์วผสมได้
บอกวิธีการอ่านและเขียนวงจรนิวเมติกส์พื้นฐานได้

## Slide 6
วาล์วควบคุมทิศทางลมอัด (Directional Control Valves) มีหน้าที่เลือกทิศทางการไหลของลมอัดให้ไปตามทิศทางที่ต้องการ ทั้งนี้เพื่อให้อุปกรณ์ทำงาน เช่น กระบอกสูบลม มอเตอร์ลม สามารถทำงานได้และเคลื่อนที่ไปในทิศทางที่ถูกต้อง โดยใช้หลักการเปิด-ปิดลมอัดจากรูลมอัดหนึ่งไปยังรูลมอัดอีกรูหนึ่ง จำนวนรูลมอัด (Ports) ของวาล์วควบคุมทิศทางการไหลมีอยู่หลายแบบ เช่น 2 Ports 3 Ports 4 Ports หรือ 5 Ports ประกอบด้วย รูลมอัดสำหรับ ท่อจ่ายลมอัดเข้า (Supply Port) สำหรับต่อไปบังคับอุปกรณ์ทำงานหรือนำไปใช้งาน และรูลมอัดสำหรับระบายลมทิ้ง (Exhaust Port) โดยทั่วไปแล้ววาล์วชนิดนี้นิยมเรียกว่า D.C.V. (Direction Control Valves)
1. วาล์วควบคุมทิศทางลมอัด

## Slide 7
1. วาล์วควบคุม ทิศทางลมอัด
1.1 สัญลักษณ์ของวาล์วควบคุมทิศทางลมอัด ในระบบนิวเมติกส์
ในภาคอุตสาหกรรมนั้นนิยมใช้สัญลักษณ์เพื่อแสดงการทำงานของวงจรนิวเมติกส์เพราะทำให้เกิดความรวดเร็ว ง่ายต่อการอ่านหรือสามารถทำความเข้าใจการทำงานของระบบได้อย่างรวดเร็ว
สัญลักษณ์ของวาล์วควบคุมทิศทางลมอัดที่มีใช้กันในระบบนิวเมติกส์นั้น มีด้วยกันหลายระบบ ได้แก่
1.1.1 สมาคมมาตรฐานอเมริกา (American Standard Association: ASA)
1.1.2 องค์การระหว่างประเทศว่าด้วยเรื่องมาตรฐานต่างๆ(International Standard Organization: ISO)
1.1.3 สำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรมของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (Deutsche Industrie Norm: DIN)

## Slide 8
1. วาล์วควบคุมทิศทางลมอัด
1.2 การกำหนดสัญลักษณ์ของรูลมอัดที่ใช้ในวาล์วควบคุมทิศทางลมอัด
การกำหนดสัญลักษณ์รูอุปกรณ์

## Slide 9
1. วาล์วควบคุมทิศทางลมอัด
1.2 การกำหนดสัญลักษณ์ของรูลมอัดที่ใช้ในวาล์วควบคุมทิศทางลมอัด
การกำหนดสัญลักษณ์ของวาล์ว

## Slide 10
1. วาล์วควบคุมทิศทางลมอัด
1.3 การกำหนดโคดของวาล์วควบคุมทิศทางลมอัดจากสัญลักษณ์
สัญลักษณ์วาล์วควบคุมทิศทางลมอัดแบบ 2/2
เนื่องจากตำแหน่งของวาล์วจะแทนด้วยกรอบสี่เหลี่ยมจัตุรัส และภายในกรอบจะมีทางเดินของรูลมภายในวาล์วนั้นๆ อยู่ อาจจะมี 2, 3, 4, 5 รูต่อหนึ่งกรอบแล้วแต่ชนิดของวาล์ว เช่น วาล์วตัวหนึ่ง มีรูภายในวาล์ว 2 รูต่อหนึ่งกรอบ และมีจำนวนกรอบติดกันอยู่ 2 กรอบเรียกโคดของวาล์วชนิดนี้ว่า วาล์ว 2/2

## Slide 11
ตัวอย่าง สัญลักษณ์ของวาล์วควบคุมทิศทางลมอัด
วาล์วควบคุม 3 ทิศทาง 2 ตำแหน่ง ปกติปิด หรือ
3/2 D.C.V. Normally Closed
วาล์วควบคุม 2 ทิศทาง 2 ตำแหน่ง ปกติเปิด หรือ
2/2 D.C.V. Normally Opened
วาล์วควบคุม 2 ทิศทาง 2 ตำแหน่ง ปกติปิด หรือ
2/2 D.C.V. Normally Closed

## Slide 12
วาล์วควบคุม 3 ทิศทาง 2 ตำแหน่ง ปกติเปิด หรือ
3/2 D.C.V. Normally Opened
วาล์วควบคุม 4 ทิศทาง 2 ตำแหน่ง หรือวาล์ว 4/2 D.C.V. โดยตำแหน่งปกติจะมีลมเข้าหนึ่งท่อและลมระบายทิ้ง ออกอีกท่อหนึ่ง
วาล์วควบคุม 4 ทิศทาง 3 ตำแหน่งกลางเป็นแบบปิดหมด หรือวาล์ว 4/3 D.C.V. Closed Center
หมายเหตุ สัญลักษณ์ของวาล์วควบคุมทิศทางลมอัดที่แสดงนี้ไม่ได้แสดงวิธีการควบคุมวาล์วให้เลื่อนการทำงานไว้ด้วย

## Slide 13
1. วาล์วควบคุมทิศทางลมอัด
1.4 ชนิดของการเลื่อนวาล์วควบคุมทิศทางลมอัด
ดังนี้
1.4.1 เลื่อนโดยใช้กล้ามเนื้อ เช่น ใช้มือกด หรือเท้าเหยียบ ในการบังคับวาล์วให้เลื่อน
1.4.2 เลื่อนโดยใช้กลไก เช่น สปริงดัน ลูกกลิ้งกด
1.4.3 เลื่อนโดยใช้ลมควบคุม มี 2 ลักษณะ คือใช้ลมควบคุมโดยตรงและใช้ลมควบคุมโดยอ้อม
1.4.4 เลื่อนโดยใช้ไฟฟ้า
1.4.5 เลื่อนโดยใช้วิธีแบบผสม เช่น ไฟฟ้ากับลม ลูกกลิ้งกับลม มาบังคับการเลื่อน
การบังคับการเลื่อนของวาล์วควบคุมทิศทางลมอัดให้ทำงาน มีอยู่หลายประเภทด้วยกันขึ้นอยู่กับลักษณะของงานหรือการออกแบบวงจรแบ่งได้ 5 ประเภท

## Slide 14
การบังคับการเลื่อนของวาล์วควบคุมทิศทางลมอัดโดยใช้กล้ามเนื้อ (Manual Actuation)

## Slide 15
การบังคับการเลื่อน ของวาล์วควบคุมทิศทาง ลมอัดโดยใช้กลไก
(Mechanical Actuation)

## Slide 16
การบังคับการเลื่อนของวาล์วควบคุมทิศทาง ลมอัดโดยใช้ลมอัด (Pneumatics Actuation)

## Slide 17
การบังคับการเลื่อนของวาล์วควบคุมทิศทางลมอัดโดยใช้ไฟฟ้า (Electrical Actuation)

## Slide 18
การบังคับการเลื่อนของวาล์วควบคุมทิศทางลมอัดโดยใช้วิธีแบบผสม (Combined Actuation)

## Slide 19
1. วาล์วควบคุมทิศทางลมอัด
1.5. โครงสร้างของวาล์วควบคุมทิศทางการไหล ของลมอัดชนิดต่างๆ
1.5.1 วาล์วควบคุมทิศทางการไหลของลมอัดแบบชนิดลิ้น มีบ่า (Seat Type) จำแนกตามลักษณะของลิ้นที่ควบคุมทิศทาง ของลมอัดที่ผ่านท่อทางภายในวาล์ว ซึ่งปริมาณของลมอัดที่ผ่านออกมาจะไหลผ่านได้มากกว่าโครงสร้างของวาล์วแบบอื่นๆ ทำให้คุณภาพของลมอัดสะอาด ไม่มีปัญหาเรื่องการอุดตัน หรือการชำรุดของ
โครงสร้างของวาล์วชนิดนี้สามารถจำแนกแบ่งออก เป็น 2 แบบ ดังนี้
อุปกรณ์วาล์วควบคุมทิศทางการไหลของลมอัด แบบชนิดลิ้นมีบ่า แบ่งออกเป็น 3 ชนิด ได้แก่ แบบลิ้นลูกปืน แบบลิ้นบ่ากรวย และแบบลิ้นบ่านั่ง

## Slide 20
1) แบบลิ้นลูกปืน (Ball Valves) มีใช้ในวาล์วแบบ 2/2 ปกติปิดบังคับการทำงานด้วยกลไกและกลับด้วยสปริง
1.5.1 วาล์วควบคุมทิศทางการไหลของลมอัดแบบชนิดลิ้น มีบ่า (Seat Type)
การทำงานของวาล์วที่ใช้ลิ้นลูกปืนเป็นตัวควบคุมลมอัด

## Slide 21
1.5.1 วาล์วควบคุมทิศทางการไหลของลมอัดแบบชนิดลิ้น มีบ่า (Seat Type)
2) แบบลิ้นบ่ากรวย (Taper Valves) มีใช้ในวาล์วแบบวาล์วกันกลับ (Check Valve) วาล์วกันกลับมีหน้าที่ให้ลมไหลผ่านได้ทางเดียว โดยจะไหลย้อนกลับไม่ได้
การทำงานของวาล์วที่ใช้ลิ้นบ่ากรวยเป็นตัวควบคุมลมอัด

## Slide 22
1.5.1 วาล์วควบคุมทิศทางการไหลของลมอัดแบบชนิดลิ้น มีบ่า (Seat Type)
3) แบบลิ้นบ่านั่ง (Poppet Valves) มีใช้ในวาล์วควบคุมทิศทางลมอัดโดยใช้กลไก (Mechanical Actuation) เช่น วาล์วบังคับทิศทางลมแบบ 3/2 ปกติปิดบังคับการทำงานด้วยกลไกแบบลูกกลิ้งและกลับด้วยสปริง
การทำงานของวาล์วที่ใช้ลิ้นบ่านั่งเป็นตัวควบคุมลมอัด

## Slide 23
1. วาล์วควบคุมทิศทางลมอัด
1.5. โครงสร้างของวาล์วควบคุมทิศทางการไหล ของลมอัดชนิดต่างๆ
โครงสร้างของวาล์วชนิดนี้สามารถจำแนกแบ่งออก เป็น 2 แบบ ดังนี้
1.5.2 วาล์วควบคุมทิศทางการไหลของลมอัดแบบลิ้นไม่มีบ่าหรือ แบบเลื่อน (Slide Type) โครงสร้างของวาล์วแบบเลื่อนจะใช้ลูกสูบเป็นตัวบังคับทิศทางลมอัด การที่จะทำให้แกนลูกสูบเลื่อนได้นั้นอาจจะต้องใช้สัญญาณต่างๆ ส่งมา เช่น ลมไฟฟ้า กลไก กล้ามเนื้อ หรือแบบผสมระหว่างไฟฟ้ากับลมโครงสร้างของวาล์วส่วนใหญ่จะใช้เป็นเมนวาล์วบังคับการทำงานของอุปกรณ์ทำงาน ในบางโครงสร้างอาจไม่ต้องการน้ำมันผสมกับลมอัดมาหล่อลื่น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวัสดุที่ใช้ในการทำซีลของวาล์ว หากการบำรุงรักษาถูกต้อง ซีลจะมีอายุการใช้งานของประมาณ 3 ล้านครั้ง หรือประมาณ 5,000 ชั่วโมง

## Slide 24
1. วาล์วควบคุมทิศทางลมอัด
1.5. โครงสร้างของวาล์วควบคุมทิศทางการไหล ของลมอัดชนิดต่างๆ
วาล์วควบคุมทิศทางการไหลของลมอัดแบบลิ้นไม่มีบ่าหรือแบบลูกสูบแบบเลื่อน แบ่งออกเป็น 4 ชนิด ได้แก่ โครงสร้างชนิดโลหะกับโลหะ โครงสร้างชนิดซีลเคลื่อนที่ โครงสร้างชนิดซีลอยู่กับที่ และโครงสร้างที่มีแผ่นเลื่อนติดอยู่
1.5.2 วาล์วควบคุมทิศทางการไหลของลมอัดแบบลิ้นไม่มีบ่าหรือ แบบเลื่อน (Slide Type) (ต่อ)

## Slide 25
1.5.2 วาล์วควบคุมทิศทางการไหลของลมอัดแบบลิ้นไม่มีบ่าหรือ แบบเลื่อน (Slide Type) (ต่อ)
1) โครงสร้างชนิดโลหะกับโลหะ การซีล ของโครงสร้างแบบนี้จะใช้โลหะเป็นตัวซีลซึ่งกัน และกัน บริเวณผิวสัมผัสกันจึงต้องมีความละเอียดมากพอสมควร ระยะช่องว่างระหว่างโลหะทั้งสองมีค่าอยู่ระหว่าง 0.002-0.004 มม. วัสดุที่ใช้ในการทำจะต้องเป็นเหล็กพิเศษ
1. วาล์วควบคุมทิศทางลมอัด

## Slide 26
1.5.2 วาล์วควบคุมทิศทางการไหลของลมอัดแบบลิ้นไม่มีบ่าหรือ แบบเลื่อน (Slide Type) (ต่อ)
1. วาล์วควบคุมทิศทางลมอัด
2) โครงสร้างชนิดซีลเคลื่อนที่ การซีลของโครงสร้าง จะใช้ซีลโอริงติดอยู่บนตัวลูกสูบ ดังนั้นเวลาทำงานซีลจะเคลื่อนที่ไป-มาตามลูกสูบ

## Slide 27
1.5.2 วาล์วควบคุมทิศทางการไหลของลมอัดแบบลิ้นไม่มีบ่าหรือ แบบเลื่อน (Slide Type) (ต่อ)
1. วาล์วควบคุมทิศทางลมอัด
3) โครงสร้างชนิดซีลอยู่กับที่ ซีลที่ใช้จะเป็นซีลโอริงติดอยู่กับเรือนเสื้อสูบ เนื่องจากโครงสร้างชนิดซีล อยู่กับที่รูลมเข้าจึงไม่จำเป็นจะต้องเจาะรูเล็กๆ เหมือนชนิดซีลเคลื่อนที่

## Slide 28
4) โครงสร้างชนิดที่มีแผ่นเลื่อนติดอยู่ วาล์วชนิดนี้จะใช้การเลื่อนของลูกสูบมาเป็นตัวบังคับแผ่นเลื่อนให้ควบคุมทิศทางลม เป็นการแก้ไขปัญหาซีลของลูกสูบเลื่อนที่มีอายุการใช้งานสั้น เนื่องจากตัวซีลไปเสียดสีกับรูลมเข้า การสึกหรอส่วนใหญ่ จึงเกิดขึ้นที่แผ่นเลื่อน แต่แผ่นเลื่อนนี้ มีการชดเชยการสึกหรอด้วยแรงดัน ของสปริงที่กดอยู่ระหว่างลูกสูบเลื่อน กับแผ่นเลื่อน
1. วาล์วควบคุมทิศทางลมอัด
1.5.2 วาล์วควบคุมทิศทางการไหลของลมอัดแบบลิ้นไม่มีบ่าหรือแบบเลื่อน

## Slide 29
1. วาล์วควบคุมทิศทางลมอัด
1.5.3 วาล์วควบคุมทิศทางการไหลของลมอัดแบบลิ้นแผ่นหมุน (Rotary Valve)
การบังคับการทำงานของวาล์วจะใช้กล้ามเนื้อ เช่น มือหรือเท้า ทำหน้าที่บังคับให้วาล์วทำงาน ส่วนใหญ่จะเป็นวาล์ว แบบ 3/3, 4/3 มี 3 ตำแหน่งที่เลือกใช้งาน ดังนั้นวาล์วแบบนี้จึงบังคับให้กระบอกสูบหยุดในตำแหน่งช่วงชักได้ตามการบังคับ ในกรณีของการหยุดระหว่างช่วงชัก หากกระบอกสูบมีการหิ้วโหลดอยู่จะทำให้ การหยุดได้ไม่ตามตำแหน่งที่ต้องการ เนื่องจากพื้นที่หน้าตัดของกระบอกสูบ ไม่หยุดตามตำแหน่งที่ต้องการ

## Slide 30
2. วาล์วควบคุมความดันลมอัด
วาล์วชนิดนี้ทำหน้าที่คอยควบคุมความดันให้อยู่ในขอบเขตที่จำกัดตามที่ระบบตั้งไว้ ในระบบนิวเมติกส์การใช้งานมีน้อยมากไม่เหมือนกับในระบบไฮดรอลิกส์ การนำวาล์วชนิดนี้มาใช้ในระบบนิวเมติกส์ คือใช้สำหรับตั้งความดันลมอัดเพื่อนำไปใช้งานและป้องกันปริมาณลมอัดในถังพักลมไม่ให้มีมากเกินกว่ากำหนด

## Slide 31
2. วาล์วควบคุมความดันลมอัด
2.1 วาล์วปรับความดัน (Pressure Regulator Valves)
เป็นอุปกรณ์ควบคุมความดันลมอัดให้เหมาะสมและอยู่ในช่วงที่กำหนดไว้ โดยปกติแล้วความดัน ใช้งานของระบบนิวเมติกส์อยู่ในระหว่างบาร์

## Slide 32
2. วาล์วควบคุมความดันลมอัด
2.2 วาล์วจำกัดความดัน (Pressure Relief Valves or Safety Valves)

## Slide 33
2. วาล์วควบคุมความดันลมอัด
2.3 วาล์วจัดลำดับความดัน (Pressure Sequence Valves)

## Slide 34
3. วาล์วควบคุมอัตราการไหลของลมอัด
วาล์วควบคุมอัตราการไหลของลมอัด (Flow Control Valve) จะทำหน้าที่ควบคุมปริมาณ การไหลของลมอัดที่ส่งไปยังอุปกรณ์ทำงานของระบบนิวเมติกส์ ทำให้สามารถควบคุมความเร็วของก้านสูบในขณะทำงานได้ โดยการติดตั้งในท่อทางลมอัดที่ต่อเข้าระหว่างกระบอกสูบกับ วาล์วควบคุมทิศทางการไหล ระยะทางของท่อลมอัดที่ต่อจากวาล์วควบคุมทิศทางการไหลไปถึงวาล์วควบคุมอัตราการไหล และจากวาล์วควบคุมอัตราการไหลถึงอุปกรณ์ทำงาน (กระบอกสูบ) ไม่ควรเกิน 1 เมตร ในกรณีของกระบอกสูบและวาล์วควบคุมอัตราการไหลรุ่นใหม่นิยมติดที่ ตัวกระบอกสูบ

## Slide 35
3. วาล์วควบคุมอัตราการไหลของลมอัด
3.1 วาล์วควบคุมอัตราการไหลสองทาง (Two-Way Flow Control Valve)
เป็นวาล์วที่ออกแบบมาเพื่อควบคุมหรือปรับอัตราการไหลของลมให้ผ่านมากหรือน้อยตามต้องการ แต่อัตราการไหลผ่านของลมจะถูกควบคุมทั้งไหลเข้า และไหลออก ซึ่งจะมีผลทำให้ลูกสูบเคลื่อนที่ทั้งเข้า และออกถูกควบคุมให้ช้าหรือเร็วทั้งสองลำดับ

## Slide 36
3. วาล์วควบคุมอัตราการไหลของลมอัด
3.1 วาล์วควบคุมอัตราการไหลสองทาง (Two-Way Flow Control Valve)
โครงสร้างและหลักการทำงานของวาล์วควบคุมอัตราการไหลสองทางอาศัยหลักการลดหรือขยายช่องทางไหลของลมให้แคบหรือกว้าง โดยใช้สกรู หมุนปรับ ในกรณีที่มีลมไหลเข้าทั้งไปและกลับ ลมจะถูกควบคุมให้ไหลมากหรือน้อยด้วยการปรับ สกรูขึ้น–ลง

## Slide 37
3. วาล์วควบคุมอัตราการไหลของลมอัด
3.2 วาล์วควบคุมอัตราการไหลทางเดียว (One-Way Control Valve)
วาล์วควบคุมอัตราการไหลทางเดียวเป็นวาล์วที่ออกแบบมาเพื่อควบคุมหรือปรับอัตราการไหลของลมให้ผ่านมากหรือน้อยตามต้องการและให้ไหลผ่านได้ทางเดียว จะมีผลทำให้ลูกสูบเคลื่อนที่เข้าหรือออก ช้า-เร็วตามความต้องการ

## Slide 38
3. วาล์วควบคุมอัตราการไหลของลมอัด
3.2 วาล์วควบคุมอัตราการไหลทางเดียว (One-Way Control Valve)
โครงสร้างและหลักการทำงานของวาล์ว อาศัยหลักการลดหรือขยายช่องทางไหลของลมให้แคบ หรือกว้าง โดยใช้สกรูหมุนปรับร่วมกันกลับมาช่วยบังคับให้ลมไหลได้ทางเดียว

## Slide 39
4. วาล์วปรับอัตราการไหลลมอัดชนิดมีเช็กวาล์ว
วาล์วปรับอัตราการไหลลมอัดชนิดมีเช็กวาล์ว มีหน้าที่ควบคุมการไหลของลมอัดให้ไหลผ่านทางเดียว ส่วนประกอบภายในที่กั้นไม่ให้ลมไหลย้อนกลับและยอมให้ไหลเพียงทางเดียวนั้น ส่วนใหญ่จะเป็นแบบลูกบอลหรือแบบพอพพิต
วาล์วชนิดลมไหลทางเดียวที่ใช้อยู่ในระบบนิวเมติกส์ สามารถจำแนกออกได้ 4 ประเภท ได้แก่ วาล์วกันกลับ ชัตเทิลวาล์ว วาล์วทิ้งลมเร็ว และวาล์วความดัน สองทาง

## Slide 40
วาล์วกันกลับจะทำหน้าที่ให้ลมไหลผ่านทางเดียวเท่านั้น โดยป้องกันการไหลย้อนกลับ โครงสร้างภายในของตัววาล์วจะมีพอพพิตหรือลูกบอล เมื่อลมอัดไหลเข้ามาต้องมีแรงดันมากกว่าแรงสปริงจึงจะไหลผ่านออกไปได้ ความดันลมที่จะผ่านวาล์วกันกลับได้จัดอยู่ระหว่าง 1 ถึง 3 psi วาล์วกันกลับนิยมนำไปใช้ในวงจรความปลอดภัย
4.1 วาล์วกันกลับ
4. วาล์วปรับอัตราการไหลลมอัดชนิดมีเช็กวาล์ว

## Slide 41
4. วาล์วปรับอัตราการไหลลมอัดชนิดมีเช็กวาล์ว
4.2 ชัตเทิลวาล์ว
วาล์วชนิดนี้ท่อลมอัดเข้าสองทาง คือรูลม 1 ส่วนรูลมออกไปใช้งานมีรูเดียว คือรูลม 2 เมื่อสัญญาณ ลมอัดเข้ารูลม 1 ไม่ว่าจะเป็นทางซ้ายหรือทางขวา ข้างใดข้างหนึ่งก็จะมีลมออกไปที่รูลม 2 ได้ หรือหาก มีสัญญาณลมทั้งสองข้างก็จะมีสัญญาณออกไปทางรูลม 2 ได้เช่นกัน แต่จะเป็นสัญญาณของทางรูลมที่มาก่อน
วาล์วชนิดนี้นำไปใช้งานในกรณีที่สัญญาณลมสองสัญญาณจะต้องผลัดกันกระทำต่อรูรับสัญญาณ เพียงรูเดียว เช่น ในกรณีของวงจรฉุกเฉิน

## Slide 42
4. วาล์วปรับอัตราการไหลลมอัดชนิดมีเช็กวาล์ว
4.3 วาล์วทิ้งลมเร็ว
วาล์วจะระบายลมออกจากกระบอกสูบสู่บรรยากาศอย่างรวดเร็ว ทำให้การเคลื่อนที่ของ ก้านสูบเคลื่อนที่ได้เร็วกว่าปกติ

## Slide 43
4. วาล์วปรับอัตราการไหลลมอัดชนิดมีเช็กวาล์ว
4.3 วาล์วทิ้งลมเร็ว
โครงสร้างของวาล์วชนิดนี้จะเป็นแบบพอพพิต เมื่อลมระบายทิ้งที่ออกจากกระบอกสูบเข้า ทางรูลม A จะไปดันให้แผ่นพอพพิตเปิด ทำให้รูลม A ต่อกับรูลม R จะช่วยให้ลมระบายทิ้งได้รวดเร็ว แต่หากต้องการให้สัญญาณลมไปบังคับให้ก้านสูบทำงาน ลมอัดจะเข้าทางรูลม P ดันแผ่นพอพพิตให้เคลื่อนที่ทำให้รูลม P ต่อกับรูลม A จะทำให้ก้านสูบทำงานปกติ

## Slide 44
4. วาล์วปรับอัตราการไหลลมอัดชนิดมีเช็กวาล์ว
4.4 วาล์วความดันสองทาง
การทำงานของวาล์วแบบนี้อาศัยหลักการทำงานในเรื่องของการล็อกภายในทางไฟฟ้ามาใช้ คือจะต้องมีสัญญาณลมเข้ามาทั้งสองทางจึงจะมีลมออกผ่านไปใช้งานได้ เหมาะกับงานที่ต้องการ ความปลอดภัยกับผู้ใช้งาน เช่น จะต้องใช้มือกดทั้งสองมือเครื่องจักรถึงจะทำงานได้ จะต้องมีลมอัดมาที่ P1 และ P2 ทั้งสองข้างจึงจะมีลมออกไปที่รูลมอัด A หากมีลมเข้า P1 ด้านเดียวจะไม่มีลมออกไปทางรูลม A

## Slide 45
5. วาล์วควบคุมลมอัดแบบเปิด-ปิด และแบบวาล์วผสม
วาล์วเปิด-ปิดลมอัดเป็นวาล์วควบคุมแบบ 2 ทิศทาง ใช้สำหรับควบคุมการเปิด-ปิด การไหลของลมเท่านั้น จะนำไปใช้ในการควบคุมการทำงานของกระบอกสูบหรือมอเตอร์ลมไม่ได้ วาล์วนี้มีเพียงช่องทางเข้ากับช่องทางออก
สัญลักษณ์ที่ใช้เขียนแทนวาล์วเปิด-ปิดการต่อท่อเข้าจะต้องต่อตามหัวลูกศรวาล์วเปิด-ปิด มีให้เลือกใช้อยู่หลายแบบ

## Slide 46
โครงสร้างวาล์วแบบทรงกลมและสัญลักษณ์
5. วาล์วควบคุมลมอัดแบบเปิด-ปิด และแบบวาล์วผสม
5.1 วาล์วแบบทรงกลม
วาล์วแบบทรงกลมเป็นวาล์วแบบโรตารี่ มีการเปิด-ปิดด้วยลูกทรงกลม ภายในหมุนได้โดยใช้การหมุนหรือเปิด-ปิดทุก 1 ใน 4 ของรอบเหมาะสำหรับงานที่มีความดัน ปานกลางถึงความดันสูงมีช่องเจาะทะลุกึ่งกลาง ทำให้ การไหลราบเรียบคล้ายไหลผ่านท่อตรง จึงทำให้เกิด ความสูญเสียน้อย

## Slide 47
5. วาล์วควบคุมลมอัดแบบเปิด-ปิด และแบบวาล์วผสม
5.2 วาล์วแบบยก
ช่องที่ลมไหลผ่านของวาล์วแบบยกจะเล็กกว่ารูของวาล์วที่ใช้ต่อ ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทิศทาง การไหล 2 ครั้ง จึงทำให้เกิดการสูญเสียความดันไปบ้าง แต่ยังทำให้การไหลค่อนข้างดี วาล์วชนิดนี้หากมีขนาดใหญ่จะมีซีลอย่างอ่อนป้องกันการรั่ว แต่หากเป็นขนาดเล็กจะไม่มีซีล จะใช้หน้าสัมผัสของวัสดุกับวัสดุ ซึ่งเป็นซีลในตัว และเพื่อป้องกันไม่ให้ลมรั่วออกทางด้านมือหมุนปรับเปิด-ปิด จึงต้องมีซีลที่ก้านยก ที่ตัววาล์วจะมีลูกศรแสดงทิศทางการไหลเพื่อใช้ต่อเข้ากับท่อได้อย่างถูกต้อง

## Slide 48
5. วาล์วควบคุมลมอัดแบบเปิด-ปิด และแบบวาล์วผสม
5.3 วาล์วแบบเข็ม
โครงสร้างวาล์วแบบเข็ม
วาล์วแบบเข็มนิยมใช้เป็นตัวปรับปริมาณการไหลของ ลมอัดหรือสามารถใช้เป็นวาล์วเปิด-ปิดได้ แต่มีข้อเสียคือ หากใช้ในการไหลที่มีอัตราการไหลสูงๆ จะสูญเสียความดัน เนื่องจากบ่าวาล์วมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเล็กกว่า ทางเข้า-ออกมาก ทำให้การไหลเป็นไปได้ไม่เต็มที่ในตอนเปิด เมื่อใช้เป็นวาล์วเปิด-ปิด นอกจากนี้หากปิดวาล์วแน่นเกินไปอาจทำให้เข็มสึกเร็ว

## Slide 49
5. วาล์วควบคุมลมอัดแบบเปิด-ปิด และแบบวาล์วผสม
5.4 วาล์วแบบผสม (Valves Combination)
วาล์มแบบผสมเป็นวาล์วที่ใช้ร่วมกันเกินกว่า 2 ชนิดขึ้นไป เช่น นำวาล์วควบคุมทิศทางมาใช้ร่วมกับวาล์วควบคุมปริมาณการไหล วาล์วแบบผสมมีอยู่หลายแบบ เช่น
วาล์วตั้งเวลาหรือวาล์วหน่วงเวลา (Time Delay Valve)
วาล์วกำเนิดการสั่น (Variable Impulse Generstor Valve)
วาล์วชุดควบคุมการป้อน (Air Control Block)

## Slide 50
6. การอ่านและการเขียนวงจรนิวเมติกส์พื้นฐาน
การอ่านและการเขียนวงจรนิวเมติกส์พื้นฐาน (Basic Pneumatic Circuits) เป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับการอ่านและการเขียนวงจรนิวเมติกส์พื้นฐานที่ใช้บังคับให้อุปกรณ์ของระบบนิวเมติกส์สามารถทำงานได้ตามความต้องการของผู้ออกแบบ จำเป็นที่จะต้องมีมาตรฐานในการออกแบบเขียนวงจรเป็นแบบเดียวกันเพื่อความสะดวกในการอ่านและทำความเข้าใจการทำงานของวงจร โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเขียนสัญลักษณ์ของวงจร จำเป็นจะต้องมีหมายเลขที่เป็นมาตรฐาน เพื่อความสะดวกในการอ่านขั้นตอนการทำงานของวงจร

## Slide 51
6. การอ่านและการเขียนวงจรนิวเมติกส์พื้นฐาน
6.1 การเขียนเส้นท่อทางลมอัดในวงจรนิวเมติกส์พื้นฐาน
การเขียนเส้นท่อทางลมอัดในวงจรนิวเมติกส์พื้นฐานให้เขียนเป็นเส้นตรง แบ่งตามลักษณะการใช้งานได้ 2 ลักษณะ คือ
6.1.1 ท่อทางจ่ายลมหลักที่มาจากท่อเมน (Working Line) จะต้องเขียนด้วยเส้นเต็ม
6.1.2 ท่อทางจ่ายลมเพื่อบังคับการทำงานของวาล์ว (Control line) ให้เขียนเป็นเส้นประ

## Slide 52
6. การอ่านและการเขียนวงจรนิวเมติกส์พื้นฐาน
6.2 วิธีการอ่านและการเขียนเพื่อสร้างวงจร ในระบบนิวเมติกส์
วิธีการอ่านและการเขียนเพื่อสร้างวงจรในระบบนิวเมติกส์ การจัดเรียงอุปกรณ์ในระบบนิวเมติกส์เพื่อใช้ในการเขียนวงจรตามข้อบังคับของวิศวกรรมสถานแห่งสาธารณรัฐเยอรมัน ฉบับที่ 3226 เรื่องวงจรนิวเมติกส์ มีรายละเอียดดังสไลด์ถัดไป

## Slide 54
6. การอ่านและการเขียนวงจรนิวเมติกส์พื้นฐาน (ต่อ)
การเขียนวงจรโดยการกำหนดเป็นสัญลักษณ์ ตัวเลข และตัวอักษรของอุปกรณ์ต่างๆ ที่นิยมใช้กันในระบบนิวเมติกส์มี 2 ระบบ คือใช้ตัวเลขและใช้ตัวอักษร ส่วนใหญ่นิยมใช้เป็นตัวเลข มีหลักการกำหนดสัญลักษณ์ดังนี้
การกำหนดจะเริ่มต้นจากด้านซ้ายไปทางด้านขวาและบนลงล่าง
การกำหนดจะเป็นตัวเลขมีจุดทศนิยม เช่น 1.0, 2.0 ฯลฯ โดยตัวเลขหน้าจุดทศนิยมจะเป็นลำดับของลูกสูบ ซึ่งขึ้นอยู่กับวงจรนั้นมีลูกสูบทำงานอยู่กี่ตัว ส่วนตัวหลังจุดทศนิยมจะมีความหมายดังนี้ .0 คืออุปกรณ์ทำงาน เช่น กระบอกสูบ .1 คืออุปกรณ์ควบคุมกระบอกสูบ เช่น เมนวาล์ว .2, .4 เป็นเลขคู่ คืออุปกรณ์ที่ส่งสัญญาณทำให้ลูกสูบเคลื่อนที่ออก .3, .5 เป็นเลขคี่ คืออุปกรณ์ที่ส่งสัญญาณทำให้ลูกสูบเคลื่อนที่เข้า

## Slide 55
สรุป
ระบบนิวเมติกส์จะทำงานได้จะต้องประกอบด้วยชุดต้นกำลังที่ทำหน้าที่สร้างและเก็บลมอัดไว้เพื่อส่งไปให้อุปกรณ์ทำงานในระบบต่อไป ส่วนทิศทางการเคลื่อนที่ของอุปกรณ์ทำงานในระบบนิวเมติกส์นั้นจะเคลื่อนที่ได้ตามความต้องการหรือควบคุมการทำงานได้ โดยใช้อุปกรณ์ควบคุมลมอัด ได้แก่ วาล์วต่างๆ ที่ใช้ในระบบนิวเมติกส์
วาล์วแต่ละชนิดจะมีหน้าที่ที่แตกต่างกันไป เช่น ควบคุมการเริ่มและการหยุดการทำงานของวงจรนิวเมติกส์ ควบคุมทิศทางการไหลของลมอัดให้เคลื่อนที่ไปบังคับอุปกรณ์นิวเมติกส์ ควบคุมปริมาณ การไหลของลมอัดให้ได้ตามความต้องการ ควบคุมความดันที่ใช้ในระบบนิวเมติกส์

## Slide 56
สรุป
การเขียนวงจรนิวเมติกส์พื้นฐานที่ใช้บังคับให้อุปกรณ์ของระบบนิวเมติกส์สามารถทำงานได้ตามความต้องการของผู้ออกแบบ จำเป็นที่จะต้องมีการเขียนวงจร เพื่อความสะดวกในการอ่านและสร้างความเข้าใจในการทำงานของวงจร โดยเฉพาะอย่างยิ่งการวางอุปกรณ์ของวงจร จำเป็นจะต้องมีหมายเลขที่มีมาตรฐาน เพื่อความสะดวกในการอ่านขั้นตอนการทำงานของวงจรได้ดีขึ้น