## Slide 1
อัตราส่วนการอัด
3
บทเรียนที่

## Slide 2
สาระการเรียนรู้
อัตราส่วนการอัด
1
ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาตรดูด ปริมาตรอัด และอัตราส่วนการอัด
2
การเปลี่ยนแปลงอัตราส่วนการอัด
3

## Slide 3
อัตราสวนการอัด (Compression Ratio: C.R.) หมายถึง กระบวนการอัดปริมาตรของสวนผสม ทั้งหมดภายในกระบอกสูบใหมีปริมาตรที่เล็กลง เปนอัตราสวนระหวางปริมาตรกอนการอัดตัวกับปริมาตร หลังการอัดตัว ดังแสดงในรูป
อัตราส่วนการอัด
1

## Slide 4
อัตราสวนการอัด = ปริมาตรกอนการอัดตัว
ปริมาตรหลังการอัดตัว
เมื่อ อัตราสวนการอัด = C.R.
ปริมาตรกอนการอัดตัว = +
ปริมาตรหลังการอัดตัว =
จะได้
เมื่อกําหนดให C.R. คือ อัตราสวนการอัด
คือ ปริมาตรดูด (mm³ , cm³)
คือ ปริมาตรอัด (mm³ , cm³)

## Slide 5
ตัวอย่างที่
1
เครื่องยนต 2GR-FE 6 สูบ 4 จังหวะ มีขนาดเสนผานศูนยกลางกระบอกสูบ 94 mm ระยะชัก 83 mm และวัดระยะความสูงของหองเผาไหมได 8.46 mm จงคํานวณหา อัตราสวนการอัด
โจทยกำหนด D = 94 mm = 9.4 cm
L = 83 mm = 8.3 cm
K = 6 สูบ
C = 8.46 mm = 0.846 cm
ใหหา C.R.

## Slide 7
ในการหาปริมาตรอัดของเครื่องยนต บางครั้งขอมูลที่จะนำไปใชในการคำนวณมีไมครบ ทราบเพียง ปริมาตรดูด และอัตราสวนการอัด ปญหาดังกลาวนี้สามารถแกไขได โดยนำสมการของอัตราสวนการอัด มาใชในการแกไขปญหา
ดังนั้น จะได้
ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาตรดูด ปริมาตรอัด และอัตราส่วนการอัด
2

## Slide 8
ตัวอย่างที่
2
รถจักรยานยนต 4 จังหวะ มีขนาดเสนผานศูนยกลางกระบอกสูบ 50 mm ระยะชัก 55 mm และมีอัตรา สวนการอัด 9.5 : 1 จงคํานวณหาปริมาตรอัด
โจทยกำหนด D = 50 mm = 5 cm
L = 55 mm = 5.5 cm
C.R. = 9.5 : 1
ใหหา

## Slide 9
การเปลี่ยนแปลงอัตราส่วนการอัด
3
อัตราสวนการอัดของเครื่องยนตจะคงที่เสมอ ยกเวนมีการแกไขและเปลี่ยนแปลงให อัตราสวนการอัดเพิ่มขึ้นหรือลดลง ซึ่งอาจเปนไปไดหลายกรณี บางครั้งเครื่องยนตมีเขมาจับที่ ฝาสูบและ หัวลูกสูบ อาจจะทำใหเกิดการเปลี่ยนแปลงอัตราสวนการอัดไดเชนกัน สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงอัตราสวน การอัดที่กลาวมาขางตนเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงระยะความสูงของ หองเผาไหม
3.1
การหาระยะความสูงของหองเผาไหม

## Slide 10
ดังนั้น จะได้

## Slide 11
ตัวอย่างที่
3
รถจักรยานยนตมีขนาดเสนผานศูนยกลางกระบอกสูบ 50 mm ระยะชัก 57.9 mm และอัตราสวนการอัด 9.30 : 1 จงคำนวณหาระยะ ความสูงของหองเผาไหม
โจทยกำหนด D = 50 mm
L = 57.9 mm
C.R. = 9.30 : 1
ใหหา C

## Slide 12
3.2
การหาคาความแตกตางระยะความสูงของหองเผาไหม เมื่อตองการเปลี่ยนแปลง อัตราสวนการอัด
กรณีที่เครื่องยนตไดทำการเจียระไนฝาสูบออก ทำใหระยะความสูงของหองเผาไหมลดลง สงผลให อัตราสวนการอัดเกิดการเปลี่ยนแปลงจากเดิม (C.R.1) เปนอัตราสวนการอัดใหม (C.R.2) ซึ่งระยะที่ฝาสูบถูก เจียระไนออกนี้ คือ คาความแตกตางระยะความสูงของหองเผาไหม โดยใหแทนดวยสัญลักษณ X ดังแสดงในรูป

## Slide 13
ในกรณีที่ตองการลดอัตราสวนการอัด สามารถกระทําไดโดยการเพิ่มความสูงของหองเผาไหมใหมากขึ้น โดยใชวิธีการเสริมปะเก็นฝาสูบใหหนาขึ้น ซึ่งจะทำใหอัตราสวนการอัดเกิดการเปลี่ยนแปลงลดลง จากเดิม () เปนอัตราสวนการอัดใหม ()
ดังนั้น

## Slide 14
ตัวอย่างที่
4
เครื่องยนตแกสโซลีนจำนวน 6 สูบ มีขนาดเสนผานศูนยกลางกระบอกสูบ 78 mm ระยะชัก 69.7 mm ถาเพิ่มความหนาของปะเก็นอีก 2 mm เพื่อใหอัตราสวน การอัดลดลง ซึ่งเดิมมีอัตราสวนการอัด 9.5 : 1 จงคำนวณหาระยะความสูงของหองเผาไหม และอัตราสวนการอัดหลังเสริมปะเก็นฝาสูบ
โจทยกำหนด D = 78 mm = 7.8 cm
L = 69.7 mm = 6.97 cm
C.R. = 9.5 : 1
K = 6 สูบ
X = 2 mm
ใหหา และ

## Slide 15
หาคาอัตราสวนการอัดหลังเสริมปะเก็น (C.R.2) เนื่องจากมีการเสริมปะเก็นทําใหระยะความสูงของหองเผาไหมเพิ่มขึ้น คาปริมาตรอัดยอมมีการเปลี่ยนแปลง สามารถหาไดจากสมการ