## Slide 1
6
บทเรียนที่
ความเร็วและความเร่งรถยนต์

## Slide 2
สาระการเรียนรู้
ความเร็วรถยนต์
1
ความเร็วของรถยนต์จากการหมุนของล้อ
2
ความเร่งรถยนต์
3

## Slide 3
ความเร็วรถยนต (Velocity) หมายถึง ระยะทางในการเคลื่อนที่ของรถยนตจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง ภายในหนึ่งหนวยเวลา โดยความเร็วของรถยนตนิยมบอกเปน กิโลเมตรตอชั่วโมง (km/h)
ความเร็วรถยนต์
1

## Slide 4
ความเร็วของรถยนต สามารถคํานวณหาไดจากสมการ

## Slide 5
ตัวอย่างที่
1
รถยนตคันหนึ่งทําการทดสอบความเร็ว โดยวิ่งในระยะทาง 1,500 m ใชเวลาในการวิ่ง 50 นาที จงคํานวณหาคาความเร็วของรถยนตคันนี้
โจทยกําหนด S = 1,500 m
t = 50 s
ใหหา v

## Slide 6
ความเร็วของรถยนต์จากการหมุนของล้อ
2
ความเร็วของรถยนตนอกจากหาไดจากระยะทางที่รถยนตเคลื่อนที่ในหนึ่งหนวยเวลาแลว ยังสามารถ คํานวณหาไดจากการหมุนของลอรถยนต โดยใชความยาวของเสนรอบวงจากลอรถยนตนั้น ที่มีคาเทากับ πd มาเปนระยะทางที่รถยนตเคลื่อนที่
เมื่อ ลอรถยนตหมุน 1 รอบ รถยนตจะเคลื่อนที่ไดระยะทาง = πd และถาลอรถยนตหมุน N รอบ รถยนตจะเคลื่อนที่ไดระยะทาง = πdN ดังนั้น ระยะทางที่รถยนตเคลื่อนที่ไปไดจึงมีคาเทากับ πdN

## Slide 7
ในการคํานวณหาความเร็วของรถยนตหาไดจากการหมุนของลอ โดยเขียนเปนสมการไดดังนี้

## Slide 8
ตัวอย่างที่
2
รถยนตมีอัตราทดรวมของระบบสงกําลัง 4.10 : 1 ถาเครื่องยนตมีความเร็วรอบ 2,500 rpm โดยที่ลอของรถยนตมีขนาดเสนผานศูนยกลาง 660 mm จงคํานวณหา ความเร็วของรถยนต
โจทยกําหนด = 4.10 : 1
= 2,500 rpm
d = 660 mm
ใหหา v

## Slide 10
ความเรง (Acceleration) คือ อัตราการเปลี่ยนแปลงของความเร็ว เปนปริมาณเวกเตอรที่มีหนวยเปน ความยาว/เวลา2 (m/s2) เชน เมื่อรถเคลื่อนที่จากจุดหยุดนิ่ง (ความเร็วเปนศูนย) เคลื่อนที่ไปตามแนวเสนตรง ดวยความเร็วที่เพิ่มขึ้น ความเรงจะมีทิศทางเดียวกันกับการเคลื่อนที่ และหากรถเปลี่ยนทิศทาง ความเรง ก็จะเปลี่ยนทิศทางตามไปดวย เราเรียกความเรงที่ไปตามทิศทางของรถนี้วา “ความเรงที่เปนเสน ตรง”
ความเรง อาจมีคาเปนบวกหรือลบก็ได ซึ่งเรามักเรียกวา ความเรง (+a) กับความหนวง (-a) ตามลำดับ อัตรา การเปลี่ยนแปลงความเร็วของวัตถุในชวงเวลาหนึ่ง ที่จุดใด ๆ บนกราฟ v-t ความเรงจะเทากับความชัน ของเสนสัมผัสจุดนั้น ถาความเร็วของรถลดลง ทิศทางของความเรงจะตรงกันขามกับการเคลื่อนที่ (ความเรงมีคาติดลบ) หรือความหนวง (Deceleration)
ความเร่งรถยนต์
3
ความเรงของรถยนต สามารถคํานวณหาไดจากสมการ
.·. จะได a =

## Slide 11
กำหนดให้
ตัวอย่างที่
3
ชายคนหนึ่งขับรถบรรทุกโดยเริ่มเคลื่อนที่จากตําแหนงหยุดนิ่ง และเพิ่มความเร็วขึ้นอยาง สมํ่าเสมอจนไดความเร็วที่ 90 km/h ภายในชวงเวลา 5 s จงหาความเรงของรถคันนี้
โจทยกําหนด u = 0 km/h
v = 90 km/h
t = 5 s
ใหหา a

## Slide 13
Start
Stop
0 km/h
100 km/h
ตัวอย่างที่
4
รถยนตคันหนึ่ง วิ่งดวยความเร็ว 108 km/h แลวเบรกกะทันหันทําใหรถหยุดนิ่งภายใน เวลา 10 s จงคํานวณหาความเรงของรถคันนี้
โจทยกําหนด u = 108 km/h
v = 0 km/h
t = 10 s
ใหหา a