## Slide 1
7
บทเรียนที่
ระบบส่งกำลังรถยนต์

## Slide 2
สาระการเรียนรู้
คลัตซ์รถยนต์
1
เกียร์รถยนต์
2
เฟืองท้ายรถยนต์
3
อัตราทดรวมของระบบส่งกำลัง
4

## Slide 3
คลัตช (Clutch) ทําหนาที่ตัด-ตอกําลังจากเครื่องยนตที่สงไปยังกระปุกเกียร โดยติดตั้งอยูระหวาง เครื่องยนตกับชุดเกียร ในการสงกําลังของคลัตชไปยังกระปุกเกียร จะอาศัยหลักการของความเสียดทานระหวางลอชวยแรงกับแผนคลัตช์
คลัตซ์รถยนต์
1

## Slide 4
1.1
แรงเสียดทานของแผนคลัตช์
ในขณะที่ผิวของวัตถุสองสิ่งสัมผัสกันและมีการเคลื่อนที่ จะมีแรงตานการเคลื่อนที่ของวัตถุนั้นเกิดขึ้น เรียกแรงนี้วา “แรงเสียดทาน (Friction)” ซึ่งมีทิศทางตรงกันขามกับการเคลื่อนที่ของวัตถุ

## Slide 5
ในการสงกําลังจากคลัตชไปยังกระปุกเกียร จะทํางานโดยอาศัยหลักการของแรงเสียดทานระหวาง แผนคลัตชกับลอชวยแรง โดยนํ้าหนักที่กดลงบนแผนคลัตชไดจากแรงกดของสปริง ดังนั้นแรงเสียดทานของ แผนคลัตชจะมีมากหรือนอย จึงขึ้นอยูกับแรงกดของสปริงและคาสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานของแผนคลัตช

## Slide 6
ตัวอย่างที่
1
ชุดกดแผนคลัตชแบบไดอะเฟรมของรถยนตมีคาแรงกดรวมบนแผนคลัตชเทากับ 1,920 N คาสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานของแผนคลัตชเทากับ 0.3 จงคํานวณหาแรงเสียดทานของแผนคลัตช์

## Slide 7
.·. หมายเหตุ = หรือ =
1.2
แรงบิดของคลัตช (Torque)
ขณะที่เครื่องยนตทำงานจะสงกำลังใหกับชุดคลัตช เพื่อถายทอดกำลังไปยังกระปุกเกียร โดยรับการหมุนจากลอชวยแรงสงผลใหเกิดแรงบิดขึ้นกับชุดคลัตช ซึ่งแรงบิดนี้เปนผลมาจากแรงเสียดทานของ แผน คลัตชกับแผนกดคลัตช กระทำในแนวเสนรอบวง โดยเขียนเปนสมการไดดังนี้ แรงบิดของคลัตช = แรงเสียดทาน × รัศมีเฉลี่ยของแผนคลัตช
ชุดคลัตชบางแบบใชแผนคลัตชหลายแผน และแตละแผนจะมีผิวหน้าสัมผัส 2 ดาน ดังนั้นในการหาคาแรงบิดจึงตองนำจำนวนหน้าสัมผัสของแผนคลัตชมาคิดคำนวณดวย ดังสมการ
เมื่อ n = จำนวนผิวหน้าสัมผัสแผ่นคลัตช์

## Slide 8
ตัวอย่างที่
2
คลัตชแหงแผนเดียวของรถบรรทุกคันหนึ่ง ใชชุดกดแผนคลัตชแบบสปริงขด โดยในชุดกด แผนคลัตชมีจำนวนสปริง 9 ตัว วัดคาแรงกดของสปริงแตละตัวได 550 N วัดขนาด เสนผานศูนยกลางภายนอกของคลัตชได 200 mm ขนาดเสนผานศูนยกลางภายใน 130 mm มีคาสัมประสิทธิ์ความเสียดทานของแผนคลัตช 0.4 จงคำนวณหาแรงบิดของคลัตชนี้
โจทยกําหนด = 200 mm
= 130 mm
= 550 × 9 = 4,950 N
µ = 0.4
ใหหา T

## Slide 10
1.3
ความดันบนแผนคลัตช์
ความดันบนแผนคลัตช หมายถึง ความกดดันที่แผนคลัตชถูกกดใหแนนดวยแรงกดของสปริงจนติดแน่นกับลอชวยแรง ซึ่งคาความดันของแผนคลัตชจะตองมีคาที่เหมาะสม ขนาดความดันของแผนคลัตช จึงขึ้นอยูกับแรงกดของสปริงและขนาดผิวหนาสัมผัสของแผนคลัตช โดยสามารถคำนวณหาคาความดันบนแผนคลัตชไดจากสมการ

## Slide 11
เกียรรถยนต ทำหนาที่รับกำลังจากเครื่องยนตในลักษณะการหมุนมาทดรอบ และสงกำลังไปขับเคลื่อนรถยนตใหเคลื่อนที่ สงผลใหความเร็วรอบของเครื่องยนตเหมาะสมกับความเร็วในการเคลื่อนที่ของลอรถยนต รวมถึงยังทำใหรถยนตสามารถเคลื่อนที่ถอยหลังได
เกียร์รถยนต์ (Gear)
2
จากรูป (ก) จํานวนฟนของเฟองทั้งสองมีจํานวนเทากัน และใหเฟอง B เป็นตัวขับหมุนไป 1 รอบ สงผลใหเฟอง A หมุนตามไปจำนวน 1 รอบเชนกัน อัตราทดของเฟองทั้งสองนี้จะเทากับ 1 : 1 และจากรูป (ข) ถาใหจำนวนฟนของเฟอง D นอยกวาเฟอง C โดยใหเฟอง D เปนเฟองขับ หมุนไป 2 รอบ สงผลใหเฟอง C หมุนตามไปจำนวน 1 รอบ ซึ่งแสดงใหเห็นวาอัตราทดของเฟองทั้งสองนี้ จะเทากับ 2 : 1
ก
ข

## Slide 13
ตัวอย่างที่
2
ถาจํานวนฟนเฟองตามมี 32 ฟน และฟนเฟองขับมี 16 ฟน หมุนใหเฟองขับมีความเร็วรอบ 1,500 rpm จงคํานวณหาอัตราทดของเฟอง และความเร็วรอบของเฟองตาม ใหหา i และ
โจทยกําหนด = 32 ฟน
= 16 ฟน
= 1,500 rpm

## Slide 14
ในกรณีที่มีเฟองหลาย ๆ ตัวประกอบรวมกันเปนขบวนเรียกวา “ขบวนเฟอง” อัตราทดที่ไดจะเปน อัตราทดรวม
เมื่อเฟอง A หมุน จะขับใหเฟอง B และเฟอง C หมุนดวยความเร็วรอบที่เทากัน และเฟอง C จะหมุนไปขับเฟอง D ใหหมุนตามเพื่อถายทอดกำลังออกไปยังเพลา อัตราทดของเฟอง สามารถหาไดโดยนำอัตราทดของเฟองแตละคูที่ขบกันมาคูณกัน ซึ่งเขียนเปนสมการไดดังนี้

## Slide 15
2.1
อัตราทดเกียร (Gear Ratio)
เกียรรถยนตจะประกอบไปดวยเฟองที่อยูบนเพลาคลัตช และเพลารองสําหรับทดกําลัง โดยสงกําลังผานชุดเฟองแตละคูออกไปยังเพลาหลัก ทําใหอัตราทดของเกียรเหมาะสมกับสภาวะการขับขี่ของรถยนตใน แตละเกียร
ตำแหนงเกียร 1 จึงตองมีอัตราทดสูง เพื่อใหรถยนตเคลื่อนที่ได และเมื่ออยูใน ตำแหนงเกียร 2 และ 3 อัตราทดจะลดลง สวนเกียร 4 อัตราทดจะเทากับ 1 : 1 ทำใหความเร็วรอบของ เกียร 4 มีคา เทากับความเร็วรอบของเครื่องยนต สวนเกียร 5 เฟองขับจะมีขนาดใหญกวาเฟองตาม เพราะ ในตำแหนงเกียร 5 ตองการความเร็วสูง เพื่อใหรถยนตวิ่งไดดวยความเร็วสูงขึ้น

## Slide 16
การหาคาอัตราทดของแตละเกียร สามารถคํานวณไดจากจํานวนฟนของเฟองในแตละเกียร ดังสมการตอไปนี้
สวนอัตราทดเกียรถอยหลังโดยทั่วไป จะมีคานอยกวาหรือมาก
กวาอัตราทดเกียร 1 เล็กนอย โดยหาไดจากสมการ

## Slide 17
จะได้สมการ ดังนี้

## Slide 18
เฟองทาย เปนสวนประกอบที่สําคัญในระบบสงกําลังของรถยนต ทําหนาที่ถายทอดกําลังจากเกียร ไปขับเคลื่อนลอ มีทั้งแบบขับเคลื่อนลอหนาและขับเคลื่อนลอหลัง เฟองทายจะมีชุดเฟองเปนสวนประกอบ มีการทดรอบเหมือนกับเกียร แตไมสามารถเปลี่ยนอัตราสวนการทดรอบไดหลายระดับเหมือนกับเกียร์
เฟืองท้ายรถยนต์ (Differential Gear)
3
สําหรับการคํานวณหาอัตราทดของเฟองทาย สามารถคํานวณหาไดจากสมการตอไปนี้
อัตราทดเฟองทาย =
หรือ =
แรงบิดของเฟืองท้าย = แรงบิดของเพลาหลัก x อัตราทดเฟืองท้าย
ส่วนแรงบิดของเฟืองท้าย สามารถคำนวณหาได้จากสมการ

## Slide 19
ตัวอย่างที่
3
เฟองทายของรถยนตคันหนึ่งมีอัตราทด 4.067 : 1 ขณะที่เพลากลางหมุนดวย ความเร็วรอบ 3,500 rpm เฟองวงแหวนจะหมุนดวยความเร็วรอบเทาใด

## Slide 20
อัตราทดรวมของระบบส่งกำลัง
4
อัตราทดรวม (Total Ratio) ของระบบสงกำลัง คือ อัตราทดที่ไดจากการสงกำลังจากเครื่องยนต ไปขับเคลื่อนลอ โดยผานชุดคลัตช กระปุกเกียร เพลากลาง เฟองทาย เพลาขาง และลอ ทำใหแรงบิด ของเครื่องยนตที่ผานอุปกรณของระบบสงกำลังนี้ เกิดการเปลี่ยนแปลงดวยอัตราทดจากเกียรและเฟองทาย

## Slide 22
ตัวอย่างที่
4
รถยนตใชเครื่องยนต 1KD-FTV หมุนดวยความเร็วรอบ 3,000 rpm มีอัตราทดเฟองทาย 3.727 : 1 ใชเกียรธรรมดา 5 สปด โดยมีอัตราทดเกียรแตละเกียรดังนี้
อัตราทดเกียร 1 = 4.313 : 1 อัตราทดเกียร 2 = 2.330 : 1
อัตราทดเกียร 3 = 1.436 : 1 อัตราทดเกียร 4 = 1.000 : 1
อัตราทดเกียร 5 = 0.838 : 1 อัตราทดเกียรถอยหลัง = 4.220 : 1
จงหา ก) อัตราทดรวมของระบบสงกําลังแตละเกียร ข) ความเร็วรอบของลอในตําแหนงเกียร 5