## Slide 1
1
หน่วยการเรียนรู้ที่
ความรู้้พื้นฐานเกี่ยวกับ
งานวัดละเอียด
(Fundamental Measurement)

## Slide 2
สาระการเรียนรู้
ความหมายของการวัด
1.
วัตถุประสงค์ของการวัด
2.
ระบบหน่วยวัด
3.
พื้นฐานในการแปลงหน่วย
4.
ประเภทเครื่องมือวัดละเอียด
5.
ข้อปฏิบัติเบื้องต้นการใช้เครื่องมือวัดละเอียด
6.
หลักการใช้เครื่องมือวัดละเอียด
7.
ค่าความคลาดเคลื่อนที่เกิดจากการวัด
8.

## Slide 3
การวัด (Measurement) ในทางวิทยาศาสตร์ การวัด คือ กระบวนการเพื่อให้ได้มาซึ่งขนาดของปริมาณอันหนึ่ง เช่น ความยาวหรือมวลและเกี่ยวข้องกับหน่วยวัด เช่น เมตรหรือกิโลกรัม ผลของการวัด สิ่งหนึ่งสามารถนำไปเปรียบเทียบกับผลของการวัดสิ่งอื่นได้เมื่อใช้หน่วยวัดเดียวกัน
1. ความหมายของการวัด

## Slide 4
การวัดเป็นปฏิบัติการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการตัดสินค่าของปริมาณ ผลลัพธ์ของการวัดจะแบ่งเป็นสองส่วนซึ่งประกอบด้วยส่วนแรกคือค่าที่วัดได้ และอีกส่วนหนึ่งคือหน่วยวัด ถ้าต้องการทราบขนาดของชิ้นงานที่ผลิตและออกแบบมาหรือตรวจวัดเพื่อหาการ สึกหรอของชิ้นส่วนก็ต้องใช้เครื่องมือเข้าไปตรวจสอบ ดังนั้น การวัดจึงมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูล
1
เพื่อการควบคุมหรือตรวจสอบ
2
2. วัตถุประสงค์ของการวัด

## Slide 5
ความยาวในระบบอังกฤษใช้เปรียบเทียบกับหน่วยต่าง ๆ มีดังนี้
3.1 หน่วยวัดระบบอังกฤษ
12 นิ้ว = 1 ฟุต
3 ฟุต = 1 หลา
220 หลา = 1 เฟอร์ลอง
5 หลา = 1 โปล
40 โปล = 1 เฟอร์ลอง
1,760 หลา = 1 ไมล์
5,280 ฟุต = 1 ไมล์
8 เฟอร์ลอง = 1 ไมล์
3 ไมล์ = 1 ลีก
สำหรับความยาว 1 นิ้ว สามารถเปรียบเทียบ
หน่วยย่อยได้ดังนี้
1 นิ้ว = 1 นิ้ว
1/2 นิ้ว = 0.5 นิ้ว
1/4 นิ้ว = 0.25 นิ้ว
1/8 นิ้ว = 0.125 นิ้ว
1 /16 นิ้ว = 0.625 นิ้ว
1 /32 นิ้ว = 0.03125 นิ้ว
1 /64 นิ้ว = 0.015625 นิ้ว
3. ระบบหน่วยวัด

## Slide 6
3.2 หน่วยวัดระบบเมตริก
ความยาวในระบบนี้ใช้เปรียบเทียบกับหน่วยต่าง ๆ มีดังนี้
100 เซนติเมตร = 1 เมตร
1,000 เมตร = 1 กิโลเมตร
10 มิลลิเมตร = 1 เซนติเมตร
10 เซนติเมตร = 1 เดซิเมตร
10 เดซิเมตร = 1 เมตร
10 เมตร = 1 เดคาเมตร
10 เดคาเมตร = 1 เฮกโตเมตร
10 เฮกโตเมตร = 1 กิโลเมตร

## Slide 7
3.3 หน่วยวัดระบบเอสไอ (SI Unit)
ระบบนี้เป็นหน่วยวัดมาตรฐานที่นิยมใช้กันได้รับการยอมรับจากหน่วยงานระดับนานาชาติ ตัวย่อของหน่วยมักใช้ตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์เล็กเป็นสัญลักษณ์แทน เช่น h (hour; ชั่วโมง) m (meter; เมตร) ยกเว้นสัญลักษณ์ของหน่วยที่ตั้งขึ้นเพื่อเป็นเกียรติตามชื่อบุคคลแล้วจึงจะใช้ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่เป็นชื่อนำหน้า เช่น N (Newton; นิวตัน), Pa (Pascal; ปาสกาล), J (Joule; จูล) ระบบของหน่วยวัดเอสไอประกอบด้วยหน่วยพื้นฐาน 7 หน่วย ดังตาราง

## Slide 8
กรณีที่จำนวนตัวเลขมีปริมาณมากหรือน้อยเกินกว่าปกติสามารถเปลี่ยนแปลงหน่วยให้เพิ่มหรือลดค่าดัชนีของสิบที่ใช้กับหน่วยพื้นฐานและเขียนเป็นตัวย่อ โดยใช้คำอุปสรรคหรือคำนำหน้าเชื่อมเข้ากับหน่วย SI เพื่อเป็นตัวคูณสำหรับเปลี่ยนขนาด

## Slide 9
การปฏิบัติงานบางครั้งมีความจำเป็นต้องแปลงหน่วยให้มีความเหมาะสม เช่น การเปลี่ยนแปลงจากหน่วยใหญ่เป็นหน่วยเล็ก เปลี่ยนหน่วยจากระบบหนึ่งไปเป็นระบบอื่น ซึ่งทำได้โดยใช้ค่าแปลงหน่วย (Conversion Factor) ดังตาราง
4. พื้นฐานในการแปลงหน่วย

## Slide 10
เครื่องมือวัดชนิดมีค่าคงที่ ได้แก่ ฟิลเลอร์เกจ เกจบล็อก เกจวัดระยะพิตช์ สกรู และปลั๊กเกจ
5. ประเภทเครื่องมือวัดละเอียด
5.1 เครื่องมือวัดละเอียดประเภทไม่มีขีดมาตราส่วน
เครื่องมือวัดชนิดถ่ายขนาด ได้แก่ คาลิเปอร์วัดใน คาลิเปอร์วัดนอก และเกจวัดรูขนาดเล็ก

## Slide 11
5.2 เครื่องมือวัดประเภทมีขีดมาตราส่วน
เครื่องมือวัดชนิดมีขีดมาตราส่วนคงที่ ได้แก่ ไม้บรรทัด บรรทัดเหล็ก สายวัด ตลับเมตร และสายวัดม้วน
เครื่องมือวัดละเอียดชนิดมีขีดมาตราส่วนเลื่อนได้ ได้แก่ เวอร์เนียร์คาลิเปอร์ ไมโครมิเตอร์วัดนอก ไดอัลเกจ เกจวัด กระบอกสูบ และไมโครมิเตอร์วัดใน

## Slide 12
6. ข้อปฏิบัติเบื้องต้นการใช้เครื่องมือวัดละเอียด
ศึกษาวิธีใช้และหน้าที่ของเครื่องมือแต่ละชนิดให้ถูกต้อง
1.
เลือกใช้เครื่องมือวัดละเอียดให้เหมาะสมกับลักษณะงาน
2.
ชิ้นงานต้องปราศจากคราบไขมัน
3.
ชิ้นงานที่มีความเป็นอำนาจแม่เหล็กควรล้างอำนาจแม่เหล็กออกก่อน
4.
ห้ามใช้เครื่องมือวัดละเอียดวัดชิ้นงานที่มีอุณหภูมิสูง เพราะความร้อนอาจทำให้ค่าเกิดการคลาดเคลื่อนได้
5.
ห้ามนำเครื่องมือวัดละเอียดวัดชิ้นงานที่กำลังเคลื่อนที่
6.
ตรวจสอบความเที่ยงตรงของเครื่องมือวัดอยู่เป็นประจำ
7.
เมื่อไม่ได้ใช้งานต้องจัดเก็บเครื่องมือในที่เหมาะสม เป็นระเบียบเรียบร้อย และต้องเก็บแยกจากเครื่องมือชนิดอื่น
8.
ขณะรอการวัดควรวางเครื่องมือบนผ้าหรือวัสดุที่อ่อนนุ่ม
9.
ภายหลังจากการใช้งานทุกครั้งจะต้องทำความสะอาดและทาน้ำมันในส่วนที่จำเป็น ถ้าชำรุดให้ซ่อมแซมทันที
เพื่อให้เครื่องมืออยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
10.

## Slide 13
7. ใช้เหลักการเครื่องมือวัดละเอียด
ทำความสะอาดชิ้นส่วนที่ต้องการวัด สิ่งสกปรกที่ติดอยู่บนชิ้นส่วนอาจทำให้ค่าที่ได้จากการวัดคลาดเคลื่อน
1.
เลือกใช้เครื่องมือวัดให้ถูกต้องและเหมาะสมกับลักษณะของงาน
2.
ตรวจสอบค่าความเที่ยงตรงของเครื่องมือ ถ้าไม่ถูกต้องให้ทำการปรับตั้ง
3.
ปฏิบัติการวัด
4.
อ่านค่าที่ได้จากการวัด เพื่อค่ามีความคลาดเคลื่อนน้อยที่สุด ควรจัดด้านที่มีขีดมาตราตั้งฉากกับระดับสายตา
5.
6.
ทำความสะอาดเครื่องมือหลังการใช้งานและจัดเก็บในตำแหน่งที่เหมาะสมถ้าจัดเก็บเป็นเวลานาน
ควรทาน้ำมันเพื่อป้องกันสนิม

## Slide 14
8.1 ความคลาดเคลื่อนจากผู้วัด
8.2 ความคลาดเคลื่อนจากเครื่องมือวัด
8.3 ความคลาดเคลื่อนจากชิ้นงาน
8.4 ความคลาดเคลื่อนจากสภาวะแวดล้อม
8. ค่าความคลาดเคลื่อนที่
เกิดจากการวัด