## Slide 1
9
หน่วยการเรียนรู้ที่
เกจวัดรูขนาดเล็ก
(Small Hole Gauge)

## Slide 2
สาระการเรียนรู้
ส่วนประกอบของเกจวัดรูขนาดเล็ก
1.
วิธีใช้งานเกจวัดรูขนาดเล็ก
2.
การเก็บและการบำรุงรักษาเกจวัดรูขนาดเล็ก
3.

## Slide 3
เกจวัดรูขนาดเล็กประกอบด้วยส่วนหลัก ๆ ที่สำคัญ คือ ด้ามปรับ ด้ามจับ ผิวสัมผัส และก้านเรียว ด้ามปรับสามารถปรับให้ผิวสัมผัสขยายออกหรือลดลงได้ เมื่อหมุนด้ามปรับตามเข็มนาฬิกาก้านเรียวที่อยู่ส่วนปลายจะถูกดึงขึ้นทำให้ผิวสัมผัสขยายออกสัมผัสกับชิ้นงาน ในทางตรงกันข้ามถ้าหมุนด้ามปรับทวนเข็มนาฬิกาจะทำให้ผิวสัมผัสลดขนาดลง ส่วนประกอบของเกจวัดรูขนาดเล็ก ดังรูป
1. ส่วนประกอบของเกจวัดรูขนาดเล็ก

## Slide 4
2. วิธีใช้งานเกจวัดรูขนาดเล็ก
ใช้บรรทัดเหล็กหรือเวอร์เนียร์คาลิเปอร์วัดขนาดของรูที่ต้องการวัด
1.
เลือกขนาดของเกจวัดรูให้มีขนาดใกล้เคียงกับขนาดของรู
2.
ทำความสะอาดรูและเกจวัดรู
3.
ปรับขนาดของเกจวัดรูให้เล็กกว่าขนาดของรูที่จะวัด จากนั้นใส่เครื่องมือเข้าไปในรู
4.
ปรับด้ามปรับจนกระทั่งรู้สึกว่าผิวสัมผัสของเกจวัดสัมผัสกับชิ้นงานพอดี
5.
เมื่อรู้สึกว่าสัมผัสพอดีกับชิ้นงานแล้ว ให้โยกด้ามจับไปมาเพื่อหาตำแหน่งที่สึกหรอมากที่สุด จากนั้นปรับอีกครั้งหนึ่ง
6.
ดึงเกจวัดรูขึ้นมาในแนวตรงและนำมาวัดถ่ายขนาดด้วยไมโครมิเตอร์วัดนอก
7.
ข้อแนะนำ : การปรับผิวสัมผัสของเกจวัดรูนั้นมีความสำคัญมาก ควรปรับให้ไม่ตึงหรือหลวมเกินไป

## Slide 5
3. การเก็บและการบำรุงรักษาเกจวัดรูขนาดเล็ก
ทำความสะอาดชิ้นงานและเกจวัดรูก่อนวัด
1.
ผิวของรูชิ้นงานต้องเรียบ
2.
คลายล็อกแกนวัดหลังใช้งานทุกครั้ง
3.
ทำความสะอาดและชโลมน้ำมันทุกครั้งหลังใช้งาน
4.
เก็บเกจวัดรูแยกจากเครื่องมืออื่น
5.